## Slide 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Ψηφιακές ΕΙΣΟΔΟΙ/ΕΞΟΔΟΙ και Διακοπές

## Slide 2: Σκοπός και περίγραμμα της ενότητας 2
Παρουσίαση ιδεών σχετικά με τον έλεγχο ψηφιακών συσκευών και επεξήγηση των pull-up και pull-down αντιστάσεων.
Να δούμε προσεκτικά τις διακοπές
Επεξήγηση για τα ενεργά υψηλά λογικά επίπεδα στις ψηφιακές ΕΞΟΔΟΥΣ.
Επεξήγηση των διαφορών μεταξύ PULL-UP και PULL-DOWN αντιστάσεων
Να δώσουμε τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις διακοπές
Σκοπός της παρουσίασης
Σύνοψη
2

## Slide 3
Κάθε φορά που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε κάτι πρέπει να ορίσουμε ένα επίπεδο “1” (+5 V) ή ένα επίπεδο “0” (0 V) για να το απενεργοποιήσουμε
Μπορούμε να το κάνουμε αντίστροφα ;
ΝΑΙ!!!! Και τα δύο, το επίπεδο “1” και το επίπεδο “0” είναι εξίσου αντιπροσωπευτικά.
Η άνοδος πρέπει να είναι θετική σε σύγκριση με την κάθοδο για την ενεργοποίηση
ΨΗΦΙΑΚΕς ΕΞΟΔΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
3
Στείλτε ένα "1" (+5 V) μέσω D4 (ακροδέκτης 7) στην κάθοδο για να ενεργοποιήσετε μια λυχνία LED πρέπει να στείλετε ένα "1" (+5 V) μέσω D4 (ακροδέκτης 7)
Στείλτε ένα "0" (0 V) μέσω του D4 στην κάθοδο του κυκλώματος καθώς η άνοδος συνδέεται με +5 V μέσω της αντίστασης.

## Slide 4
Τα πιο βασικά και οικονομικά ψηφιακά περιφερειακά εισόδου είναι τα απλά κουμπιά πίεσης και οι διακόπτες
Το κουμπί πίεσης που είναι συνδεδεμένο στο D2 (ακροδέκτης 5) είναι προφανώς ρυθμισμένο ως είσοδος. .
ΨΗΦΙΑΚΕς ΕΙΣΟΔΟΙ ; ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ PULL-UP ΚΑΙ PULL-DOWN
4
Όταν πιέζετε το κουμπί, ο ακροδέκτης D2 συνδέεται με την γείωση GND (0 V) και επομένως βρίσκεται σε επίπεδο “0”
Όταν πιέζετε το κουμπί, ο ακροδέκτης D2 συνδέεται με τα 5V και επομένως βρίσκεται σε επίπεδο “1”
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ;

## Slide 5
Απολύτως τίποτα. Ο ακροδέκτης D2 παραμένει αποσυνδεδεμένος και στις δύο περιπτώσεις. Λέμε ότι “επιπλέει”.
Τι θα επικρατήσει: το επίπεδο “1” ή το επίπεδο “0”; Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση
Μερικές φορές επικρατεί το επίπεδο “1” και άλλες το επίπεδο “0”
ΨΗΦΙΑΚΕς ΕΙΣΟΔΟΙ ; ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ PULL-UP ΚΑΙ PULL-DOWN
5

## Slide 6
Όσον αφορά το ηλεκτρικό κύκλωμα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε μια αντίσταση στο κύκλωμα.
ΨΗΦΙΑΚΕς ΕΙΣΟΔΟΙ ; ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ PULL-UP ΚΑΙ PULL-DOWN
6
Αν συνδέεται στα +5 V ονομάζεται αντίσταση “PULL-UP”
Αν συνδέεται στην γείωση GND ή στα 0 V, ονομάζεται αντίσταση “PULL-DOWN”

## Slide 7
Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Arduino;
    Μας παρέχει την αντίσταση pull-up resistor και έτσι δεν χρειάζεται να την εγκαταστήσετε εξωτερικά στα κυκλώματα σας.
    Η αντίσταση έχει ενσωματωθεί στον ελεγκτή Arduino.
ΨΗΦΙΑΚΕς ΕΙΣΟΔΟΙ ; ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ PULL-UP ΚΑΙ PULL-DOWN
7
Μπορείτε να ρυθμίστε αυτή την επιλογή χρησιμοποιώντας την συνάρτηση:
pinMode (n, INPUT_PULLUP)
n αναπαριστά τον ακροδέκτη εισόδου που θέλετε να συνδέσετε με την αντίσταση pull-up.

## Slide 8
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
8
Μια διακοπή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ελεγκτής σταματά εντελώς. Διακόπτει την εργασία που κάνει εκείνη την στιγμή και εκτελεί μια άλλη
Πως προκαλούμε μια διακοπή ;
    Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι τα εξωτερικά περιφερειακά να στέλνουν σήματα μέσω συγκεκριμένων ακροδεκτών του ελεγκτή
    Το Arduino UNO έχει δύο διαφορετικές πηγές ή ακροδέκτες διακοπών: το D2/INT0 και το D3/INT1

## Slide 9
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
9
Τι συμβαίνει όταν ο ελεγκτής λάβει ένα αίτημα διακοπής?
α. Ο ελεγκτής εκτελεί το κυρίως πρόγραμμα του.
β. Σε κάποιο σημείο ένα περιφερειακό στέλνει αίτημα και προκαλεί μια διακοπή.
γ. Ο ελεγκτής αναστέλλει το κυρίως πρόγραμμα και ξεκινά να εκτελεί ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του συμβάντος, γνωστό και ως ISR (Routine Service Interrupt – ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής).
δ. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της ρουτίνας εξυπηρέτησης της διακοπής, ο ελεγκτής επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα.
ε. Η εκτέλεση συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε.

## Slide 10
διακοπεσ
10
Για την χρήση και διαχείριση των διακοπών στο Arduino UNO, έχετε στην διάθεση σας τέσσερις συναρτήσεις
Συνάρτηση attachInterrupt()
Καθορίζει πως θα δουλέψει μια διακοπή.
Σύνταξη:
attachInterrupt(pin, ISR, mode);
pin: Στην περίπωση του Arduino UNO μπορεί να είναι το INT0 (D2) ή το INT1 (D3)
ISR: είναι το όνομα της ρουτίνας ή της συνάρτησης που θα εκτελείται κάθε φορά που θα συμβαίνει μια διακοπή.
mode: Δείχνει το πότε θα συμβεί μια διακοπή:
LOW: όταν ο ακροδέκτης στείλει ένα επίπεδο “0”.
CHANGE: όταν ανιχνευθεί μια αλλαγή κατάστασης στον ακροδέκτη.
RISING: όταν ο ακροδέκτης ανιχνεύσει μια άνοδο (“0” -> “1”).
FALLING: όταν ο ακροδέκτης ανιχνεύσει μια πτώση (“1”-> “0”).

## Slide 11
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
11
Συνάρτηση detachInterrupt()
Απενεργοποιεί μια διακοπή.
Σύνταξη:
detachInterrupt(pin);
pin: Στην περίπωση του Arduino UNO μπορεί να είναι το INT0 (D2) ή το INT1 (D3)
Συνάρτηση interrupts()
Ενεργοποιεί τις διακοπές. Σκεφτείτε το ως ένα είδος γενικής εξουσιοδότησης για τις διακοπές που έχουν προηγουμένως ρυθμιστεί μέσω της συνάρτησης attachInterrupt().
Σύνταξη:
interrupts();

## Slide 12
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
12
Συνάρτηση noInterrupts()
Απενεργοποιεί όλες τις διακοπές. Σκεφτείτε το ως ένα είδος γενικής απαγόρευσης που εμποδίζει τη λειτουργία όλων των διακοπών
Σύνταξη:
noInterrupts();

## Slide 13
Περιορισμοί
Οι συναρτήσεις delay() και millis() functions δεν δουλεύουν αν υπάρχουν ήδη στην ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής (ISR)
Δεν μπορείτε να μεταφέρετε παραμέτρους σε μια ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής και η ISR δεν μπορεί να επιστρέψει τίποτα επίσης
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ISR, ο ελεγκτής σταματά την εκτέλεση του κυρίως προγράμματος.
Πλεονεκτήματα
Το κυρίως πρόγραμμα μπορεί να εκτελεί οτιδήποτε, αλλά μόλις έρθει ένα σήμα διακοπής –και μόνο τότε- ο ελεγκτής ανταποκρίνεται στην διακοπή και εκτελεί την ανάλογη εργασία.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης -επειδή ο ελεγκτής κάνει πάντα κάτι χρήσιμο - ,σαν να έκανε μερικές εργασίες ταυτόχρονα.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
13

## Slide 14
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ψηφιακές ΕΙΣΟΔΟΙ/ΕΞΟΔΟΙ και Διακοπές
Ευχαριστούμε