## Slide 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΟΝΕΣ (DELAYS), ΗΧΟΙ

## Slide 2: Σκοπός και περίγραμμα της Ενότητας 3
Να δούμε πιο προσεκτικά τις μεταβλητές, τις σταθερές και τις εκφράσεις γενικότερα.
Να σας παρουσιάσουμε μερικές νέες συναρτήσεις της γλώσσας προγραμματισμού Arduino για την δημιουργία παύσεων και ήχων.
Παρουσίαση για το είδος των εκφράσεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο Arduino
Να παρουσιάσουμε τις βασικές συναρτήσεις για την χρήση παύσεων
Να παρουσιάσουμε τις βασικές συναρτήσεις για την χρήση ήχων
Σκοπός της παρουσίασης
Σύνοψη
2

## Slide 3
Οι συναρτήσεις στην γλώσσα προγραμματισμού Arduino που μελετήσατε μέχρι τώρα :
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
3
pinMode(pin, mode): πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό του ακροδέκτη που αναφέρεστε καθώς και αν πρόκειται για είσοδο ή έξοδο.
digitalRead(pin): πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό του ακροδέκτη που θέλετε να διαβάσετε.
digitalWrite(pin,value): πρέπει να καθορίσετε ποιόν ακροδέκτη θέλετε για τον καθορισμό μιας τιμής.
Μπορείτε να εκφράσετε αυτές τις παραμέτρους με διαφορετικούς τρόπους
Σταθερά: digitalRead(4) διαβάζει την τιμή του ακροδέκτη εισόδου 4.
Μεταβλητή: digitalRead(pushbutton), διαβάζει την τιμή του ακροδέκτη εισόδου που ορίζεται στην μεταβλητή “pushbutton”.
Πράξη: digitalRead((1+1)*2) διαβάζει τον ακροδέκτη 4 καθώς αυτό είναι το αποτέλεσμα της πράξης (1+1)*2.

## Slide 4
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
    Μια τιμή στο πρόγραμμα που δεν αλλάζει ποτέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως “σταθερά”
    Δεν υπάρχει τρόπος να την αλλάξετε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος
    Εάν αποφασίσετε να την αλλάξετε, πρέπει να τροποποιήσετε το πρόγραμμα και να το καταγράψετε ξανά στη μνήμη του ελεγκτή
    Αποθηκεύονται στην μνήμη FLASH του ελεγκτή
    Δεν μεταβάλλονται και ακόμα και αν αποσυνδεθεί η πηγή ισχύος διατηρούν την τιμή τους
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
4
digitalRead(12); //διάβασε τον ακροδέκτη εισόδου 12
digitalWrite(6,HIGH); //θέσε τον ακροδέκτη εξόδου 6 στο επίπεδο “1”
pinMode(9,OUTPUT); //Καθόρισε τον ακροδέκτη 9 ως έξοδο

## Slide 5
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    Είναι περιοχές στην μνήμη RAM του ελεγκτή για την αποθήκευση διαφόρων τύπου δεδομένων
    Μπορείτε να διαβάσετε και να γράψετε στη μνήμη RAM όσες φορές θέλετε, αρκεί να το κάνετε με τον σωστό τρόπο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
5
τύπος όνομα = τιμή
τύπος: Καθορίζει τον τύπο των δεδομένων που περιέχει η μεταβλητή
όνομα: Το όνομα που αποδίδετε στην μεταβλητή
τιμή: Το περιεχόμενο ή η τιμή που τοποθετούμε στην μεταβλητή

## Slide 6
Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τους πιο συνηθισμένους τύπους μεταβλητών
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
6
ΤΥΠΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ BYTES | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
char | 1 | Καταλαμβάνει 1 byte στην μνήμη και αποθηκεύει τιμή τύπου χαρακτήρα (8 bits). Οι χαρακτήρες γράφονται μέσα σε μονά εισαγωγικά (‘). Ο τύπος δεδομένων char είναι προσημασμένος τύπος, που σημαίνει ότι κωδικοποιεί αριθμούς από -128 έως 127.
byte | 1 | Ένα byte αποθηκεύει έναν 8-bit μη προσημασμένο αριθμό και αποδίδει ένα εύρος από 0 έως 255 (2^8-1).
int | 2 | Οι ακέραιοι είναι ο βασικός τύπος δεδομένων για την αποθήκευση αριθμών. Αποθηκεύουν μια 16-bit (2-byte) προσημασμένη τιμή και αποδίδουν ένα εύρος από -32768 έως +32767.
unsigned int ή word | 2 | Αποθηκεύει έναν 16-bit μη προσημασμένο αριθμό number και αποδίδει ένα εύρος από 0 έως 65535 (2^16-1)
long | 4 | Είναι προσημασμένες μεταβλητές που αποθηκεύουν 32 bits (4 bytes) και αποδίδουν ένα εύρος από -2,147,483,648 έως 2,147,483,647.
unsigned long | 4 | Μη προσημασμένη μεταβλητή που αποθηκεύει 32 bits (4 bytes) και αποδίδουν ένα εύρος από 0 έως 4,294,967,295 (2^32 - 1).
float | 4 | Οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής μπορούν να είναι από -3.4028235E+38 έως 3.4028235E+38. Αποθηκεύονται ως πληροφορία 32 bits (4 bytes).

## Slide 7
Οι “πίνακες” είναι ένα άλλο είδος μεταβλητής
    Ένας πίνακας είναι ένα σύνολο μεταβλητών και μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε όπως αυτές του προηγούμενου πίνακα
    Για να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενα των μεταβλητών, πρέπει να υποδείξετε τον αριθμό ευρετηρίου τους (δείκτης)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
7
Οι μεταβλητές μπορεί να είναι “globals” (καθολικές) ή “locals” (τοπικές) ανάλογα με το πώς τις δηλώνετε στο πρόγραμμα
    Globals (καθολικές): Είναι μεταβλητές που δηλώνονται έξω από όλες τις συναρτήσεις του προγράμματος συμπεριλαμβανομένων και των setup() και loop()
    Locals (τοπικές): Είναι μεταβλητές που δηλώνονται και δημιουργούνται εντός μιας συγκεκριμένης συνάρτησης και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από αυτή την συνάρτηση

## Slide 8
ΠΡΑΞΕΙΣ
    Οι τιμές που φορτώνετε στις μεταβλητές μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αριθμητικών πράξεων μεταξύ μεταβλητών και/ή σταθερών.
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
8
Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες μαθηματικές πράξεις
= Ισότητα
+ Πρόσθεση
- Αφαίρεση
* Πολλαπλασιασμός
/ Διαίρεση
% Υπόλοιπο (το υπόλοιπο μιας διαίρεσης μεταξύ δύο ακέραιων αριθμών)

## Slide 9
Είναι συχνά μια καλή ιδέα, ο ελεγκτής να μην κάνει απολύτως τίποτα.
Η γλώσσα προγραμματισμού Arduino έχει ένα αριθμό από συναρτήσεις που προκαλούν παύση της εκτέλεσης ενός προγράμματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
9
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ DELAYMICROSECONDS()
    Παύει το πρόγραμμα για το χρονικό διάστημα (σε μS) που καθορίζεται
    delayMicroseconds(n);
    n: υποδεικνύει τον αριθμό των μS που θέλετε να σταματήσετε το πρόγραμμα. Είναι ένας 16 bit μη προσημασμένος ακέραιος
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
A = 100;
delayMicroseconds(A); //σταματά το πρόγραμμα για 100 µS = 0.1 mS = 0.0001 seconds

## Slide 10
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
10
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ DELAY()
    Σταματά το πρόγραμμα για όσα mS του υποδείξετε
    delays(n);
    n: υποδεικνύει τον αριθμό των mS που θέλετε να σταματήσετε το πρόγραμμα.
    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
A = 100;
delay (A); //σταματά το πρόγραμμα για 100 mS = 0.1 second delay(1000)

## Slide 11
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
11
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ MICROS()
    Επιστρέφει τον αριθμό των μS που πέρασαν από τότε που το Arduino ξεκίνησε να εκτελεί το πρόγραμμα σας
    Επιστρέφει μια μη προσημασμένη τιμή μεγάλου μήκους και ο αριθμός θα γίνει ξανά μηδέν μετά από περίπου 70 λεπτά
    var = micros();
    var: Αυτή είναι η μεταβλητή που αποθηκεύει τα μS που έχουν περάσει από την επανεκκίνηση του συστήματος
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ MILLIS()
    Επιστρέφει τον αριθμό των mS που πέρασαν από τότε που το Arduino ξεκίνησε να εκτελεί το πρόγραμμα σας
    Επιστρέφει μια μη προσημασμένη τιμή μεγάλου μήκους και ο αριθμός θα γίνει ξανά μηδέν μετά από περίπου 50 ημέρες
    var = micros();
    var: Αυτή είναι η μεταβλητή που αποθηκεύει τα mS που έχουν περάσει από την επανεκκίνηση του συστήματος

## Slide 12
Τι χρειάζεται για να δημιουργήσουμε ήχο ;
ΗΧΟΣ
12
Μια συσκευή ικανή να δονείται και να παράγει αλλαγές πίεσης ή δονήσεις στον αέρα
Αυτές οι δονήσεις φτάνουν στα τύμπανα μας και ο εγκέφαλός μας τα αντιλαμβάνεται ως ήχο
Υπάρχουν πολλές γνωστές συσκευές που προκαλούν αλλαγές στην πίεση του αέρα και δημιουργούν κύματα που μεταφέρουν ήχο: μεγάλα ηχεία, ακουστικά, βομβητές, σειρήνες
Οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να ακούνε συχνότητες ήχου μεταξύ 20 Hz και 20 000 Hz (20 KHz) ή κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Αυτό υποδεικνύει τη συχνότητα ή τον αριθμό των φορών ανά δευτερόλεπτο που ένα σήμα περνάει από το "1" στο "0".

## Slide 13
Είναι πολύ εύκολο στην γλώσσα προγραμματισμού Arduino να παράγετε όλα τα είδη των ήχων
  Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καθορίσετε την συχνότητα F και το Arduino αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ TONE()
  Παράγει ένα ήχο στον ακροδέκτη εξόδου με την απαιτούμενη συχνότητα F και για την χρονική διάρκεια που υποδεικνύετε.
  tone(pin, frequency, duration);
  pin: υποδεικνύει σε ποιον ακροδέκτη πρόκειται να παράγετε τον ήχο.
  frequency: αναπαριστά την συχνότητα του τόνου σε Hz (hertz).
  duration: Αυτή η παράμετρος είναι προαιρετική. Είναι ένας μη προσημασμένος αριθμός μεγάλου μήκους που αναπαριστά την διάρκεια του τόνου σε ms
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
13

## Slide 14
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ noTONE()
  Σταματά ένα τόνο σε ένα καθορισμένο ακροδέκτη
  tone(pin);
  pin: αναπαριστά σε ποιον ακροδέκτη θα σταματήσει ο ήχος.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΥΝΑΣΡΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
14
tone(2,13000); //Παράγει ένα τόνο 13 KHz αορίστου διάρκειας στον ακροδέκτη 2.
…. //Ο τόνος συνεχίζει να ακούγεται.
noTone(2); //Ο τόνος σταματά.

## Slide 15
ENOTHTA 3 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΟΝΕΣ (DELAYS), ΗΧΟΙ
Ευχαριστούμε