## Slide 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Λήψη Αποφάσεων και Συναρτήσεις Ελέγχου

## Slide 2: Σκοπός και περίγραμμα της Ενότητας 4
Να μελετήσουμε τις συναρτήσεις που ελέγχουν την ροή και την εκτέλεση ενός προγράμματος
Παρουσίαση συγκριτικών, λογικών και σύνθετων τελεστών
Παρουσίαση των συναρτήσεων
  συνάρτηση If ()
  συνάρτηση If() else
  συνάρτηση For()
  συνάρτηση While()
Παρουσίαση συναρτήσεων ελέγχου
Σκοπός της παρουσίασης
Σύνοψη
2

## Slide 3
Το Arduino γνωρίζει πώς να κάνει συγκρίσεις μεταξύ αριθμών ή αποτελεσμάτων συγκεκριμένων συναρτήσεων.
Στον πίνακα παρουσιάζονται οι συγκριτικοί τελεστές καθώς και τα σύμβολα που τους αναπαριστούν.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
3
ΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΣΥΜΒΟΛΟ
Ίσο | = = | Διάφορο | !=
Μικρότερο | < | Μεγαλύτερο | >
Μικρότερο ή ίσο | < = | Μεγαλύτερο ή ίσο | >=

## Slide 4
Είναι ακόμη δυνατό να συσχετιστούν μερικές από τις προηγούμενες συγκρίσεις μεταξύ τους
Όταν δύο ή περισσότερες εκφράσεις σχετίζονται με αυτούς τους λογικούς χειριστές, υπάρχουν δύο πιθανά αποτελέσματα : «Αληθές" ή “Ψευδές".
ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
4
ΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΣΥΜΒΟΛΟ
NOT (ΟΧΙ) | !
AND (ΚΑΙ) | &&
OR (Η) | ¦¦
(Letter == ‘X’) && (A > 10) // Ψευδές
(A == 10+3) && (B >= 12345) && (Letter != ‘Q’) // Αληθές
(B > 12300) || (PI = 3.1412) // Αληθές
(A == B) || (A > 10 + 4) // Ψευδές
!(A == B) // Αληθές
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

## Slide 5
Πολλές φορές θα κάνετε πολύ απλές πράξεις με μια μεταβλητή και το αποτέλεσμα θα καταλήξει στην ίδια μεταβλητή.
Θυμηθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους λεγόμενους "σύνθετους τελεστές" για να απλοποιήσετε αυτές τις εκφράσεις.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
5
ΠΡΑΞΗ | ΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ | ΙΣΟ ΜΕ
++ | αυξάνει κατά ένα | X++ | X= X + 1
- - | μειώνει κατά ένα | Y- - | Y = Y - 1
+ = | πρόσθεση | X+=Y | X = X + Y
-= | αφαίρεση | X-= 3 | X = X - 3
*= | πολλαπλασιασμός | X *= Y | X = X * Y
/= | διαίρεση | X /= 5 | X = X / 5

## Slide 6
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ IF()
  Αυτή είναι η πιο βασική και σημαντική συνάρτηση ελέγχου.
  Αν το αποτέλεσμα είναι "αληθές", εκτελεί όλες τις συναρτήσεις μέσα στα άγκιστρα "{...}". Εάν το αποτέλεσμα είναι "ψευδές", ο ελεγκτής δεν τις εκτελεί και το πρόγραμμα συνεχίζεται.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
6

## Slide 7
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ IF()
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
7
if(συνθήκη)
{
….
}
συνθήκη: καθορίζει την συνθήκη που θα ελέγξει ο ελεγκτής Arduino.
άγκιστρα: μπορεί να μοιάζουν με δύο φέτες ψωμιού σε ένα σάντουιτς.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
void loop()
{
if((A>B) || (C < 25)) //Αν η συνθήκη είναι αληθής…
{
digitalWrite(6,HIGH); //Ενεργοποιείται ο ακροδέκτης 6
C=25; //Η τιμή 25 αποθηκεύεται στην μεταβλητή C
}
.... //Συνεχίζεται η εκτέλεση του προγράμματος....
}

## Slide 8
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ IF() ELSE
  Είναι παράγωγο της προηγούμενης συνάρτησης if(…)
  Αν είναι «Αληθής", όλες οι πράξεις μέσα στα άγκιστρα "{...}" εκτελούνται ακριβώς όπως και με τη συνάρτηση if (...).
  Εάν η συνθήκη είναι «Ψευδής", εκτελούνται όλες οι πράξεις που περικλείονται από τα άγκιστρα else {…}. Αφού εκτελεστούν οι πράξεις, ανεξάρτητα αν η συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής, το πρόγραμμα συνεχίζεται.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
8

## Slide 9
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ IF()ELSE
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
9
if(συνθήκη)
{
….
}
else
{
….
}
συνθήκη: καθορίζει την συνθήκη που θα ελέγξει ο ελεγκτής Arduino.
άγκιστρα: μπορεί να μοιάζουν με δύο φέτες ψωμιού σε ένα σάντουιτς.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
if(digitalRead(4) == 1) //Αν ο ακροδέκτης 4 είναι “1” …
{
digitalWrite(6,HIGH); //Ενεργοποιείται ο ακροδέκτης 6
}
else //…και αν όχι…
digitalWrite(6,LOW); //Απενεργοποιείται ο ακροδέκτης 6
…. //Συνεχίζεται η εκτέλεση του προγράμματος

## Slide 10
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ FOR()
  Αυτή η συνάρτηση μας επιτρέπει να δημιουργούμε ελεγχόμενους βρόχους
      Δηλώνουμε μια αρχική τιμή
      Η μεταβλητή τιμής (μετρητής) αλλάζει αυτόματα
      Αν η συνθήκη είναι αληθής εκτελείται το μπλοκ εντολών, αυξάνεται ο μετρητής και στην συνέχεια ελέγχεται ξανά η συνθήκη
      Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής, η εκτέλεση του βρόχου σταματά.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
10

## Slide 11
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ FOR()
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
11
for(αρχικοποίηση,συνθήκη,αύξηση)
{
….
….
}
αρχικοποίηση: δηλώνεται αρχική τιμή σε μια μεταβλητή
συνθήκη: η συνθήκη που θα ελεγχθεί
αύξηση: αλλαγή της τιμής της μεταβλητής μετρητή
άγκιστρα: μπορεί να μοιάζουν με δύο φέτες ψωμιού σε ένα σάντουιτς
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
for (int N = 1; N < 5; N=N+1) //Αρχικοποίηση του βρόχου
{
digitalWrite(6,HIGH); //Ενεργοποιείται ο ακροδέκτης 6
delay (150); //Γίνεται παύση του προγράμματος για 0.15”
digitalWrite(6,LOW); //Απενεργοποιείται ο ακροδέκτης 6
delay (1000); //Γίνεται παύση του προγράμματος για 1”
}
…. //Συνεχίζεται η εκτέλεση του προγράμματος

## Slide 12
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ WHILE()
  Η συνάρτηση While είναι παραλλαγή της συνάρτησης for()
  Χρησιμοποιούνται επίσης σε βρόχους όπου οι συναρτήσεις εκτελούνται για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων
  while(συνθήκη)
  {
  ….
  ….
  }
  συνθήκη: είναι η συνθήκη που ελέγχεται. Ο βρόχος θα εκτελείται συνεχώς, μέχρι η συνθήκη να γίνει ψευδής. Όταν αυτό συμβεί, η εκτέλεση του βρόχου σταματά και το πρόγραμμα συνεχίζεται.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
12

## Slide 13
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
13
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ WHILE()
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  int N = 6 while (N > 0) //όσο η μεταβλητή N είναι μεγαλύτερη από το 0
  …
  {
  digitalWrite(6,HIGH); //Ενεργοποιείται ο ακροδέκτης 6
  delay (150); //Γίνεται παύση για 0.15”
  digitalWrite(6,LOW); //Απενεργοποιείται ο ακροδέκτης 6
  delay (1000); //Γίνεται παύση για 1”
  Ν--; //Η επόμενη τιμή της μεταβλητής N ( N = N – 1)
  }
  …. //Συνεχίζεται η εκτέλεση

## Slide 14
  Αυτή η συνάρτηση θα σας επιτρέψει να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές «περιπτώσεις" εκτέλεσης των συναρτήσεων.
  Μια συνάρτηση switch συγκρίνει την τιμή μιας μεταβλητής με τις τιμές που καθορίζονται στις εκφράσεις case.
  «Αν η τιμή της μεταβλητής είναι X, εκτέλεσε αυτές τις συναρτήσεις. Αν η τιμή της μεταβλητής είναι Y, εκτέλεσε κάποιες άλλες. Αν είναι Ζ κάποιες άλλες κλπ ... "
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ SWITCH() / CASE
14

## Slide 15
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ SWITCH() / CASE
15
switch(μεταβλητή)
{
case X:
….;
break;
case n:
….;
….;
break;
default:
….;
}
μεταβλητή: είναι η τιμή της μεταβλητής που πρόκειται να συγκριθεί με τις τιμές που αναφέρονται στην case.
case: καθορίζει τις τιμές που θα συγκριθούν με την τιμή της μεταβλητής.
default: είναι προαιρετική. Αν καμία από τις τιμές δεν συμπίπτει εκτελούνται οι συναρτήσεις που βρίσκονται μετά το default.

## Slide 16
CONTROL FUNCTION
16

## Slide 17
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
17
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ DO…WHILE()
Ο βρόχος do λειτουργεί όπως ο βρόχος while() loop, με την διαφορά ότι η συνθήκη ελέγχεται στο τέλος του βρόχου
        do
        {
        ….
        } while(συνθήκη)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ RETURN
Τερματίζει μια συνάρτηση και επιστρέφει μια τιμή από οποιαδήποτε συνάρτηση δημιουργήθηκε από τον χρήστη , στην καλούμενη συνάρτηση.
        return;
        return value;
value: είναι η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση όταν γυρίζει στο πρόγραμμα που την κάλεσε
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ BREAK
Η break χρησιμοποιείται για την έξοδο από ένα βρόχο for(),while() ή do(), παρακάμπτοντας την συνθήκη του βρόχου. Χρησιμοποιείται επίσης για την έξοδο από μια έκφραση switch() / case
        break;
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ GO TO()
Μεταφέρει την ροή του προγράμματος σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο πρόγραμμα.
        test:
          ….
        goto test:
Πηγαίνει όπου καθορίζεται από την ετικέτα.

## Slide 18
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Λήψη Αποφάσεων και Συναρτήσεις Ελέγχου
Ευχαριστούμε