## Slide 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
LCD ΟΘΟΝΕΣ

## Slide 2: Σκοπός και περίγραμμα της Ενότητας 6
Να δείτε μια οθόνη LCD ως περιφερειακό εξόδου: σας επιτρέπει να εμφανίσετε κάθε είδους πληροφορίας εξόδου, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών, των γραμμάτων και των συμβόλων
Επεξήγηση βασικών ιδεών για τις οθόνες LCD
Επεξήγηση του συνόλου χαρακτήρων και των χαρακτήρων γραφικών
Παρουσίαση της βιβλιοθήκης liquidCrystal.h
Σκοπός της παρουσίασης
Σύνοψη
2

## Slide 3
Είναι ένα περιφερειακό εξόδου που όχι μόνο δείχνει αριθμούς, αλλά και όλα τα είδη χαρακτήρων, κειμένων, συμβόλων και ακόμη και απλών γραφικών
Θα χρησιμοποιήσετε μια LCD οθόνη 2 x 16
Η LCD οθόνη είναι ένα ψηφιακό περιφερειακό. Τα σήματα της μπορούν να οδηγηθούν κατευθείαν στους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου του ελεγκτή.
Χωρίζονται σε τρία γκρούπ:
      Παροχή ισχύος
      Έλεγχος
      Δεδομένα
LCD ΟΘΟΝΕΣ
3

## Slide 4
LCD ΟΘΟΝΕΣ
4
Ρίξτε μια ματιά στον παρακάτω πίνακα που περιέχει περιγραφή κάθε ακροδέκτη
PIN Nº | ΟΝΟΜΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 | Vss | Παροχή τάσης | Παροχή τάσης (0 V)
2 | Vdd | Παροχή τάσης | Παροχή τάσης +5 Vcc
3 | VLC | Παροχή τάσης | Ρύθμιση αντίθεσης: οι τάσεις εναλλάσσονται μεταξύ 0 και +5 Vcc.
4 | RS | Είσοδος | Έξοδος από τον ελεγκτή Arduino. Επιλέγει μεταξύ των εντολών και των δεδομένων: RS=0 το Arduino μεταφέρει εντολές RS=1 το Arduino μεταφέρει δεδομένα (κώδικας ASCII)
5 | R/W | Είσοδος | Έξοδος από το Arduino. Ελέγχει την ανάγνωση και την εγγραφή: R/W=0 το Arduino γράφει δεδομένα στην LCD οθόνη R/W=1 το Arduino διαβάζει δεδομένα από την LCD οθόνη
6 | E | Είσοδος | Έξοδος από το Arduino. Ενεργοποιεί την οθόνη: E=0 η LCD οθόνη απενεργοποιείται (με μεγάλη εμπέδηση) E=1 η LCD οθόνη ενεργοποιείται
7-14 | DB0:DB7 | Είσοδος/Έξοδος | Bus δεδομένων και εντολών. Το Arduino μεταφέρει οδηγίες ή δεδομένα στην οθόνη σύμφωνα με το σήμα RS. Οι γραμμές DB0:DB7 χρησιμοποιούνται με ένα 8 bit interface Οι γραμμές DB4:DB7 χρησιμοποιούνται με ένα 4 bit interface
15 | L+ | Παροχή τάσης | Θετική τάση για οπίσθιο φωτισμό (+5 Vcc)
16 | L- | Παροχή τάσης | Αρνητική τάση για οπίσθιο φωτισμό (0 V)

## Slide 5
Η επικοινωνία μεταξύ του Arduino και των LCD οθονών επιτυγχάνεται μέσω των ψηφιακών ακροδεκτών DB0-DB7
Στέλνει τους κωδικούς χαρακτήρων ASCII που θέλετε να εμφανίσετε. Αυτοί είναι κωδικοί 8 bit
Η εσωτερική μνήμη ROM περιέχει τον ορισμό του καθενός
Εάν χρησιμοποιείτε “interface 8 bit", το Arduino χρειάζεται μόνο μία μεταφορά για να εμφανίσει κάθε χαρακτήρα
Το “interface 4 bit” χρειάζεται δύο μεταφορές για την εμφάνιση κάθε χαρακτήρα
ΤΟ ΣΕΤ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
5

## Slide 6
Μπορείτε να δημιουργήσετε συνολικά έως και οκτώ γραφικούς χαρακτήρες των 5 x 8 σημείων ή "pixels". Κάθε χαρακτήρας απαριθμείται από 0 έως 7 και χρειάζεται να καθοριστούν συνολικά 8 byte.
Η οθόνη LCD διαθέτει εσωτερική μνήμη RAM που ονομάζεται CGRAM για την εκτέλεση αυτής της εργασίας
Οι γραφικοί χαρακτήρες καθορίζονται εισάγοντας bytes σε διαδοχικές θέσεις της μνήμης CGRAM
Το CGRAM είναι μια μνήμη (που χρειάζεται τροφοδοσία) ικανή να αποθηκεύσει συνολικά 64 byte
ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
6

## Slide 7
Πρόκειται να μελετήσουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και σημαντικές συναρτήσεις
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
7
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: LIQUIDCRYSTAL()
  Αυτή η συνάρτηση δημιουργεί μια μεταβλητή τύπου "LiquidCrystal" και καθορίζει τις συνδέσεις μεταξύ της οθόνης LCD και του ελεγκτή Arduino
LiquidCrystal var(RS,E,D4,D5,D6,D7); //Για ένα 4 bit interface χωρίς σήμα R/W LiquidCrystal var(RS,RW,E,D4,D5,D6,D7); //Για ένα 4 bit interface με σήμα R/W
LiquidCrystal var(RS,E,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7); //Για ένα 8 bit interface χωρίς σήμα R/W
LiquidCrystal var(RS,RW,E,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7); //Για ένα 8 bit interface με σήμα R/W
var: το όνομα της μεταβλητής που αντιστοιχεί στην οθόνη LCD που πρόκειται να ελέγξετε.
RS: ο ακροδέκτης του Arduino που συνδέεται με το σήμα RS της οθόνης.
RW: ο ακροδέκτης του Arduino που είναι συνδεδεμένος με το σήμα R / W της οθόνης (εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί).
E: ο ακροδέκτης του Arduino που συνδέεται με το σήμα Ε της οθόνης.
D0-D7: οι ακροδέκτες του Arduino που συνδέονται με τις γραμμές δεδομένων DB0-DB7 της οθόνης. Εάν δεν υποδεικνύονται ακροδέκτες για τα DB0-DB3, υποθέτουμε μια διασύνδεση 4 bit και χρησιμοποιούμε μόνο τα σήματα DB4-DB7.

## Slide 8
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
8
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: BEGIN()
  Αυτή η εκκινεί την οθόνη LCD και ορίζει τον αριθμό των γραμμών και τον αριθμό χαρακτήρων ανά γραμμή ανάλογα με το συγκεκριμένο μοντέλο
var.begin(c,f);
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
c: ο αριθμός των στηλών.
f: ο αριθμός των γραμμών.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: SETCURSOR()
  Αυτή η συνάρτηση τοποθετεί το δρομέα της οθόνης LCD όπως επιθυμείτε. Από εκεί και μετά θα εμφανίζονται οι προηγούμενοι χαρακτήρες.
var.begin(c,f);
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
c: ο αριθμός των στηλών.
f: ο αριθμός των γραμμών.

## Slide 9
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
9
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: HOME()
  Αυτή η λειτουργία τοποθετεί το δρομέα στην επάνω αριστερή γωνία (θέση 0 της γραμμής 0) της πρώτης θέσης της οθόνης
var.home();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: CLEAR()
  Αυτή η λειτουργία καθαρίζει την οθόνη LCD και τοποθετεί τον δρομέα στην επάνω αριστερή γωνία
var.clear();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).

## Slide 10
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
10
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: WRITE()
  Αυτή η συνάρτηση γράφει ένα χαρακτήρα στην τρέχουσα θέση του δρομέα
var.write(char);
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
char: ο χαρακτήρας που θα εμφανιστεί.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: PRINT ()
  Αυτή η συνάρτηση εκτυπώνει στην οθόνη LCD ξεκινώντας από την τρέχουσα θέση του δρομέα
var.print(data,base);
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
data: Αυτά είναι τα δεδομένα που θα εκτυπωθούν. Mπορεί να είναι char, int, long, float ή string.
base: Αυτό είναι προαιρετικό και δείχνει την επιθυμητή αριθμητική βάση: BIN=Δυαδικό; DEC=Δεκαδικό (προκαθορισμένο); OCT=Οκταδικό; HEX=Δεκαεξαδικό; ή N=nº σε δεκαδικό για αριθμούς κινητής υποδιαστολής (προκαθορισμένη τιμή 2).

## Slide 11
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
11
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: CURSOR()
  Αυτή η συνάρτηση εμφανίζει το δρομέα στην οθόνη LCD στην τρέχουσα θέση της, ως μια υπογράμμιση (_)
var.cursor();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: NOCURSOR()
  Αυτή η συνάρτηση κρύβει τον δρομέα από την LCD οθόνη.
var.noCursor();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).

## Slide 12
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
12
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: BLINK()
  Αυτή η συνάρτηση εμφανίζει το δρομέα στην LCD οθόνη, στην τρέχουσα θέση του ως ένα σταθερό διαλειπτόμενο σύμβολο (▓).
var.blink();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: NOBLINK()
  Αυτή η συνάρτηση κρύβει το σταθερό διαλειπτόμενο δρομέα ( ▓ ).
var.noblink();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).

## Slide 13
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
13
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: DISPLAY()
  Αυτή η συνάρτηση συνδέει την LCD οθόνη και ανακτά το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτήν προτού εκτελεστεί η noDisplay ().
var.display();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: NODISPLAY()
  Αυτή η συνάρτηση απενεργοποιεί την οθόνη LCD χωρίς να χάσει το περιεχόμενό της ή τη θέση του δρομέα
var.noDisplay();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).

## Slide 14
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
14
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: SCROLLDISPLAYLEFT()
  Αυτή η συνάρτηση μετατοπίζει το περιεχόμενο (το κείμενο και τη θέση του δρομέα) που εμφανίζονται στην οθόνη οποιαδήποτε στιγμή, μια θέση προς τα αριστερά.
var.scrollDisplayLeft();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: SCROLLDISPLAYRIGHT()
  Αυτή η λειτουργία μετατοπίζει το περιεχόμενο (το κείμενο και τη θέση του δρομέα) που εμφανίζονται στην οθόνη οποιαδήποτε στιγμή, μια θέση προς τα δεξιά.
var.scrollDisplayRight();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).

## Slide 15
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
15
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: LEFTTORIGHT()
  Αυτή η συνάρτηση καθορίζει αυτόματα σε ποια κατεύθυνση γράφει ο δρομέας στην οθόνη: από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι οι χαρακτήρες γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά χωρίς να επηρεάζονται εκείνοι που έχουν ήδη γραφτεί.
var.LeftToRight ();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: RIGHTTOLEFT()
  Αυτή η συνάρτηση αντιστρέφει την κατεύθυνση που ο δρομέας γράφει στην οθόνη: δεξιά προς τα αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι οι χαρακτήρες γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά χωρίς να επηρεάζονται οι χαρακτήρες που έχουν ήδη γραφτεί.
var.RightToLeft();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).

## Slide 16
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LIQUIDCRYSTAL.H
16
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: AUTOSCROLL()
  Αυτή η συνάρτηση ενεργοποιεί την κίνηση κύλισης ή αυτόματης απεικόνισης. Κάθε φορά που αποστέλλεται ένας χαρακτήρας στην οθόνη αυτή η συνάρτηση τον προβάλλει και στη συνέχεια μετακινεί τα υπόλοιπα περιεχόμενα κατά μία θέση. Αν η κατεύθυνση είναι από αριστερά προς τα δεξιά (leftToRight ()), το περιεχόμενο μετακινείται προς τα αριστερά. Εάν η κατεύθυνση είναι από δεξιά προς τα αριστερά (rightToLeft ()), το περιεχόμενο μετακινείται προς τα δεξιά.
var.autoscroll();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: NOAUTOSCROLL ()
  Αυτή η συνάρτηση απενεργοποιεί την κίνηση κύλισης ή αυτόματης απεικόνισης.
var.noAutoscroll();
var: αυτό είναι το όνομα που ορίζει την εν λόγω οθόνη (εγκατεστημένη στην LyquidCrystal ()).

## Slide 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 LCD ΟΘΟΝΕΣ
Ευχαριστούμε