## Slide 1
Unità 10: MOTORI

## Slide 2: Scopo e agenda dell’unità 10
Idee di base ed esempi semplici su motori a corrente continua e motori passo passo con Arduino
Spiega che cosa è un attuatore e in particolare un motore elettrico
Presenta quali tipi di motori vengono usati in questa unità (principi di base)
Fornisce lo schema guida di un motore elettrico
Presenta le conoscenze preliminari di base (TR, PWM)
Guida di un motore DC con un TR {controllare la velocità del motore} (1 esempio)
Guida di un motore DC con H-Bridge, {controllare la direzione e la velocità} (2 esempi)
Guida di un motore passo passo con 2 H-Bridges {controllare direzione posizione e velocità} (2 esempi)
Lo scopo della presentazione
L’agenda della presentazione

## Slide 3: Preliminari: principi di base
Un attuatore è un componente di una macchina che è responsabile per il movimento di un meccanismo. In altre parole, è il meccanismo attraverso il quale un sistema di controllo agisce su un ambiente.
Un motore elettrico è un attuatore, che converte energia elettrica in energia meccanica. La maggior parte dei motori elettrici opera attraverso attraverso l’interazione tra il campo magnetico di un motore elettrico e un sistema di correnti per generare forza ed eventualmente coppia all’albero del motore.
Explain what is an actuator and especially the electric motor
Motore a corrente continua
Motore passo passo
(solo 2 terminali)
(4, 6 o 8 terminali)
Fasi

## Slide 4: Preliminari: Schema di base per gestire e controllare un motore
μ-controller
motor
Feedback (opzionale)
LCCS
DIR
Velocità/posizione
comando
Una guida motore è un piccolo amplificatore di corrente; la funzione della guida motore è prendere un segnale di controllo a bassa tensione (LCCS) e poi convertirlo in un segnale ad alta tensione (HCS) che può gestire un motore.
Velocità/
posizione
HCS
In generale, non possiamo gestire un motore direttamente dai pin del microcontroller (max output current 40mA)
Controllo a circuito aperto o chiuso
Motor Driver

## Slide 5: Preliminari: Transistor a raccordo bipolare (BJT) come uno switch elettronico
Switch: Apertura normale
Switch: Chiusura normale
Il transistor funge come uno switch controllato
Il transistor funziona come uno switch: fornisce o toglie corrente, e il transistor (switch) si accende o si spegne. Per fare il suo lavoro come switch di controllo motore, il transistor necessita di alcuni comuni componenti elettronici aggiuntivi, precisamente, un resistore e un diodo. Gli scopi di questi sono descritti brevemente:

## Slide 6: Preliminari: L’idea di un segnale PWM (Modulazione larghezza di impulso)
Arduino manca di un vero output analogico
PWM è una tecnica per modulare rapidamente la corrente (on e off)
Usa la modulazione della larghezza di impulse (PWM) per simulare una variabile tensione di alimentazione a corrente continua (DC)
Arduino Uno ha 6 PWM pins: 3, 5, 6, 9, 10, 11
Comando: analogWrite(pin, value)
value è un ciclo di lavoro: tra 0 and 255
Esempi:
  analogWrite(9, 256*1/2) per un ciclo di lavoro al 50%
  analogWrite(11, 256*1/4) per un ciclo di lavoro al 25%
PWM, o modulazione della larghezza di impulso, è una tecnica che ci permette di aggiustare il valore medio della tensione che va a un device elettronico accendendo e spegnendo l’alimentazione a ritmo veloce. La tensione media dipende dal ciclo di lavoro, o dal tempo in cui il segnale è ON piuttosto che OFF in una singola unità di tempo.

## Slide 7: Guida di motori a magnete permanente a corrente continua
DC (PM) motor

## Slide 8: Tipico circuito guida con transistor tipo NPN (idea di base)
Il controllo del motore è fatto attraverso un transistor. Il circuito avvia e ferma il motore, a seconda del segnale di input.
La selezione del resistore è tale per cui il transistor si attiva completamente quando il segnale di input è applicator. Come risultato il motore dovrebbe andare quasi alla massima velocità.
Un relè può anche essere usato per accendere o spegnere elettronicamente un motore. Si può controllare il relè applicando un controllo del voltaggio da 0 a 5 volt.
Il motore ruota in una direzione

## Slide 9: Esempio 1: Guida di un motore a corrente continua con il transistor NPN
Cambiare la direzione del motore è solo un po’ più difficile
Step 1
Step 2
Step 3

## Slide 10: Tipico circuito di guida con l’ H-Bridge (idea di base)
Rende possibile il controllo del motore in un verso e nell’altro con un microcontrollore.
La chiusura degli switch S1-S4 porta il flusso di corrente del motore in una direzione, facendolo girare in senso orario
La chiusura degli switch S2-S3 porta il flusso di corrente del motore nella direzione opposta, facendolo girare in senso antiorario
Gli switch sono sostituiti da transistor, così si usa un circuito monolitico integrato (IC) L293D,L298. ICs può essere incorporato come una semplice scheda a circuito stampato (PCB) o come uno schermo per Arduino.
H-bridge funziona come un amplificare di corrente, e può essere usato
per guidare bobine.
La velocità del motore DC è controllata con segnali PWM:
max 2A
L298 (2A Dual Motor Driver)
max 46 volts
Temperature Sensor
Current sensor
L293D, max 0.6A
max 36 volts
Molti prodotti commerciali
Notes: Transition [==>] L293D

## Slide 11: Guida motore DC con IC L293D (2x H-Bridge)
IC L293D contiene due circuiti H-bridge che sono in grado di controllare due motori DC oppure un motore a un solo passo.
Vcc = 5 volt (IC pin 16)
Motor voltage = 4.5 ~ 36 volt
GND = (IC pins 4, 5, 12, 13)
Motor 1 |  |  | 
Enable | Input 1 | Input 2 | Motor Action
LOW | either | either | Low stop
HIGH | LOW | LOW | Brake
HIGH | LOW | HIGH | forward
HIGH | HIGH | LOW | backword
HIGH | HIGH | HIGH | Brake
PWM | LOW | LOW | Pulse Brake
PWM | LOW | HIGH | Forward-spd
PWM | HIGH | LOW | Backword-spd
PWM | HIGH | HIGH | Pulse Brake
IC pin 2 (Enable1)controllato da Arduino Pin 3
IC pin 2 (Input1) controllato da Arduino Pin 4
IC pin 7 (Input 2) controllato da Arduino Pin5
Notes: Transition [==>] Connect L293D with the Arduino (example 2)

## Slide 12: Esempio 2: Guida motore DC con IC L293D (2x H-Bridge)
Variazioni: a) usa il potenziometro per regolare la velocità
b) usa pcb basato su L298 Dual H-bridge
9v
Arduino Pin 3 = Enalbe1
Arduino Pin 4 = Input1
Arduino Pin 5 = Input2
9v
5v
max 0.6 A/ motor
max 2 A/ motor
max 36 volts
max 46 volts
Step 1
Step 2
Step 3
Step 5
Step 6
Step 4
Notes: Transition [==>] Use some products in the market that are based on

## Slide 13: Tipica scheda controllo motore basata su L298 Dual H-bridge
Enalbe1
Input1
Input2
Vmotor
Motor1
+,-
Le connessioni alla scheda di Arduino sono esattamente le stesse
Notes: Transition [==>] there are several successful commercial products that are based on H-bridge ICs or shields that eliminates the connections

## Slide 14: Esempio 3: Scheda driver Arduino su L298P Dual H-bridge
ChanelΑ
Β Chanel
motor voltage
Pin 12 = direzione
Pin 9 = pausa
Pin 3 = velocità
Pin A0 = rilevamento corrente
Facile realizzazione

## Slide 15: Motore passo passo
Stepper motor

## Slide 16: Circuiti guida per motori passo-passo Unipolari e Bipolari
Motore passo-passo unipolare
Motore passo-passo bipolare
Movimento di base
Guida motore passo-passo unipolare
Guida motore passo-passo Bipolare/Unipolare
Bipolar step | Q2-3 | Q1-4 | Q6-7 | Q5-8
Unipolar step | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | ON | OFF | ON | OFF
2 | OFF | ON | ON | OFF
3 | OFF | ON | OFF | ON
4 | ON | OFF | OFF | ON
1 | ON | OFF | ON | OFF
Funzioni che sono utilizzate dalla libreria Stepper (stepper library per Arduino) #include <Stepper.h>
Stepper my_Stepper_1( value1_define_steps_per_revolution, pin1, pin2 ) Controllo a un cavo
my_Stepper_1(value1_define_steps_per_revolution, pin1, pin2, pin3, pin4 ) Controllo a quattro cavi
my_Stepper_1.setSpeed(value2_define_max_speed_during_motion) Massima velocità durante il movimento del motore
my_Stepper_1.step(value3_define_desired steps) Muovi il motore per il numero di passi desiderati
Crea oggetti passo-passo per controllare un motore passo-passo

## Slide 17: Guida motore passo-passo bipolare/unipolare con IC L293D (controllo a 4 cavi)
1,2EN e 3,4EN sono settati a 5 volts
Bipolar stepper motor
Unipolar stepper motor
Vcc motor
Vcc motor
Esattamente lo stesso circuito, i cavi comuni sono connessi all’alimentatore di tensione del motore.
1 ή 0
1 ή 0
GND
Vcc motor
5 volts
Vcc motor
Controllo a 4 cavi su motore passo-passo
GND
Un motore passo-passo segue i giri di un potenziometro su input analogico A0.

## Slide 18: Esempio 4: Segui i giri di un potenziometro (motore passo-passo unipolare/bipolare)
Un motore passo-passo segue i giri di un potenziometro sul pin analogico A0
Controllo a 4 cavi su un motore passo-passo

## Slide 19: Esempio 5: Guida motore passo-passo bipolare/unipolare con protezione motore (controllo a 2 cavi)
Il pin analogico è cambiato in A2
ChanelΑ
Β Chanel
Bobine passo-passo bipolari/unipolari
Controllo a due cavi di un motore passo-passo
Un motore passo-passo segue i giri di un potenziometro

## Slide 20
Unità 10: MOTORI
Grazie