## Slide 1
Unità 9
Relè

## Slide 2: Scopo e agenda dell’unità 9
Il concetto di relè e il suo uso
Esamina i principali tipi di relè
Esamina le principali operazioni
Presenta il funzionamento base di un circuito di un relè elettro-meccanico
Presenta un modulo base di un relè elettro-meccanico, che integra un circuito guida
Esamina le differenze chiave nelle linee guida tra relè elettro-meccanici e relè a stato solido
Alcuni semplici esercizi
Scopo della presentazione
Agenda della presentazione
2

## Slide 3
Introduzione
3
Scopo dell’unità è cogliere il concetto di relè; esaminarne le tipologie di base, i principi operativi e una piccola introduzione al loro uso con le schede microcontrollate.
In sostanza, i relè sono switch a comando elettrico. Sono usati dove serve controllare un circuito con variazioni di corrente, o dove diversi circuiti devono essere controllati da un segnale singolo.

## Slide 4
Tipi di relè
4
Ci sono diversi tipi di relè (per esempio “mini” –o PCB- relè, relè automotive, relè industriali, etc.) ma i più comuni, caratterizzati dal tipo di switch che usano, sono solo due.
  1. Relè elettro-meccanici
  2. Relè a stato solido

## Slide 5
Relè elettro-meccanici
5
Si basano sulla legge di Faraday dell’induzione elettromagnetica.
Il primo tipo di relè è stato sviluppato nel 1833.
Un elettromagnete gestisce lo switch.
Fino a che non c’è un contatto tra la bobina e lo switch, la carica è elettricamente isolate dal circuito di controllo.

## Slide 6
Relè elettro-meccanici
6
Componenti di un relè elettro-meccanico
COM
NO
NC
COM
NO
NC
COIL

## Slide 7
Contatti e terminali del relè
7
COIL: Terminali della bobina. Di solito, le bobine dei relè elettro- meccanici non hanno polarità.
COM: Sta per “Common” Un contatto che sia connesso sia a NC, che a NO, ma non allo stesso tempo.
NC: Sta per “Normally-Closed.” Connesso al COM quando non c’è elettricità applicata alla bobina.
NO: Sta per “Normally-Open”. Variabile quando non c’è elettricità applicata alla bobina. Connesso al COM quando c’è un sufficiente flusso di corrente attraverso la bobina.

## Slide 8
Interfaccia del relè elettro-meccanico con MCUs
8
I relè elettro-meccanici hanno requisiti specifici di voltaggio ed elettricità affinchè la loro commutazione sia ottenuta con successo. I relè più comuni hanno bobine classificate per 5/12/24 VDC o 115/230 VAC.
I pin microcontroller GPIO non sono –tipicamente- in grado di guidare relè elettro-meccanici. È richiesto un particolare circuito guida, che (più comunemente) utilizza un transistor bipolare, o MOSFET di fianco a un diodo di protezione.
Per questo scopo, esiste un numero di moduli già pronti, facili da avviare.

## Slide 9
Interfaccia relè elettro-meccanico con MCUs
9
Relay Driver Circuit Schematic Diagram
NC
COM
NO
AC/DC current
AC/DC LOAD

## Slide 10
Un modulo relè a 5V da Keyes
10
Il modulo fornisce tutti i componenti richiesti (il diodo di protezione, il transistor e il resistore a corrente limitata) e un indicatore LED in un pratico pacchetto.
Common
Normally-Closed
Normally-Open
VCC
GND
SIG

## Slide 11
Esercizio sul relè elettro-meccanico: descrizione e schema
11
Scopo di questo esercizio è avvicinare lo studente all’uso del relè elettro-meccanico. Si userà una scheda Arduino con un modulo relè per commutare un carico DC (un citofono nel nostro caso).
Premendo un pulsante temporaneo si cambierà lo stato del relè, armandolo o disarmandolo.

## Slide 12
Esercizio sul relè elettromeccanico: la breaboard
12
Il circuito per l’esercizio è presentato su una breadboard.
Quando il relè è armato (COM connesso a NO) il campanello dovrebbe suonare.

## Slide 13
Esercizio sul relè elettromeccanico: descrizione
13
Diverse configurazioni possono essere sperimentate per aiutare gli studenti a familiarizzare con i relè.
Alcuni esempi includono:
La carica può essere connessa all’output NC del relè invece che all’NO.
Il relè può essere usato per innescare il conduttore neutro invece che il conduttore carico.

## Slide 14
Esercizio sul relè elettromeccanico: codice
14
// Allocate a byte named ‘state’ and initialize it with a value of LOW.
volatile byte state = LOW;
void setup() {
pinMode(2, INPUT); // Register GPIO pin 2 (switch) as an input.
pinMode(9, OUTPUT); // Register GPIO pin 9 (relay) as an output.
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), changeState, RISING);
// Configure an interrupt on GPIO pin 2 to trigger ‘changeState()’ on rising edge.
}
void loop() {
digitalWrite(9, state); // Drive GPIO pin 9 LOW or HIGH, depending on ‘state’.
}
void changeState() {
state = !state; // Change ‘state’ from LOW to HIGH or vice-versa.
}

## Slide 15
Relè a stato solido
15
Uno switch TRIAC, SCR (raddrizzatore controllato al silicio) o MOSFET, che dipende dalla natura della carica (AC o DC).
Non ci sono parti mobile risultanti da un aumento della affidabilità o della durata.
La maggior parte delle volte è elettricamente isolato dalla carica (un optoaccoppiatore controlla lo switch).
Generalmente, SSRs hanno polarità, poichè utilizzano elementi di controllo basati su semi-conduttori (per esempio LED) invece di bobine.
Poichè i relè a stato solido non hanno bobina, nè parti mobili, e necessitano di meno energia rispetto a quelli elettromeccanici, sono più facili da interfacciare con i microcontrollori.
Di solito non necessitano di hardware extra, e possono essere gestiti direttamente dai GPIO dei microcontrollori. A volte, un resistore limitatore di corrente è messo in serie con l’input di un relè.

## Slide 16
Interfaccia di relè a stato solido con MCUs
16

## Slide 17
Relè a stato solido con classificazione visibile del terminale
17
17
[~]: Terminali di carica. Il voltaggio di carica può variare tra 24-380 volts AC.
[–]: Terra logica di controllo.
[+]: input logico di controllo (può essere ALTO, o BASSO). ALTO logico può essere fino a 32 V, o basso fino a 3 V, permettendo una interfaccia facile con le varie famiglie logiche.

## Slide 18
Esercizio con relè a stato solido: descrizione
18
In questo esercizio, cambieremo un relè elettro-meccanico con uno a stato solido. Il concetto di base dell’esercizio rimane lo stesso (innescare un relè attraverso un pulsante).
Poichè la maggior parte dei relè a stato solido sul mercato hanno cariche AC, noi non cambieremo nulla per impedire l’interazione con il voltaggio della rete elettrica.

## Slide 19
Esercizio con relè a stato solido: Schema
19
[
Load Terminals
[150Ω]: resistore con limitatore di corrente.
[10ΚΩ]: resistore pull-down.

## Slide 20
Esercizio con relè a stato solido: Breadboard
20
Il circuito per l’esercizio, presentato su una breadboard.
Il resistore 150Ω limita la corrente dal pin GPIO di Arduino per impedire il danneggiamento del relè a stato solido.
AC WALL OUTLET

## Slide 21
Esercizio con relè a stato solido: Codice
21
Grazie al commando dei circuiti, innescare sia un relè elettro-meccanico, sia uno a stato solido, è possibile qllo stesso modo. Non è necessario cambiare codice, se, naturalmente, sono usati gli stessi pin GPIO.

## Slide 22
Unità 9 Relè
Grazie