## Slide 1
UNIT 12
INTERFACCIA SERIALE

## Slide 2: Scopo e agenda dell’unità 12
Fornire idee di base e semplici esempi per abilitare Arduino alla comunicazione con qualsiasi device e periferica
Spiega che cos’è la Comunicazione e specialmente la Comunicazione Seriale
Presenta le Funzioni di Comunicazione della Programmazione utilizzate in questa unità (principi di base)
Presenta le Funzioni di Programmazione e Trasferimento Dati utilizzati in questa unità (principi di base)
Presenta le Funzioni di Programmazione e Ricezione Dati utilizzati in questa unità (principi di base)
Presenta altre funzioni con scopi generici
Sezione pratica
Lo scopo della presentazione
L’agenda della presentazione
2

## Slide 3
La Comunicazione seriale in Arduino è chiamata comunicazione seriale UART
  Due cavi: Tx (per la trasmissione dati) e RX (per la ricezione).
Comunicazione
3

## Slide 4
Stabilire la Comunicazione
  La funzione Serial.begin()
    Sintassi: Serial.begin(bauds, SERIAL_NPS)
      bauds: Stabilisce la quota di dati in bit per secondo (baud) per la trasmissione dei dati seriali
      SERIAL_NPS: Opzionale. Abilita la configurazione della codifica del carattere:
        N=Nº di bit per carattere: 5, 6, 7 or 8 (valore default)
        P=Parità: E= pari, O= dispari N=sin parity (valore default)
        S=Nº di pause alla fine del carattere: 2 o 1 (valore default)
  La funzione Serial.end()
    Sintassi: Serial.end()
Funzioni di Programmazione – Comunicazione
4

## Slide 5
Tasferimento Dati
  La funzione Serial.print()
    Sintassi1: Serial.print(value)
      value: il valore da stampare – qualsiasi tipo di dati
    Sintassi2: Serial.print(value,format)
      value: il valore da stampare – qualsiasi tipo di dati
      format: specifica il numero base per tipi di dati interi o numero di cifre decimali per i tipi a virgola mobile
  La funzione Serial.println()
Funzioni di Programmazione e Trasferimento Dati
5

## Slide 6
Ricezione dati
6
Bytes read
Rx line
Bytes received

## Slide 7
Trasferimento dati
  La funzione Serial.available()
    Sintassi: Serial.available()
  La funzione Serial.read()
    Sintassi: Serial.read()
  La funzione Serial.parseInt()
    Sintassi: Serial.parseInt()
  La funzione Serial.parseFloat()
    Sintassi: Serial.parseFloat()
Funzioni per programmazione e ricevimento dati
7

## Slide 8
  La funzione pulseIn()
    Sintassi: pulseIn(pin, livello, tempo)
      pin: il numero di pin input necessari per leggere l’impulso on (int)
      value: tipo di impulso da leggere: sia il segnale di livello “1” o il segnale di livello “0” (int)
      timeout (opzionale): il numero di microsecondi di attesa per il completamento dell’impulso: la funzione restituisce 0 se non è stato ricevuto un impulso completo nell’intervallo di tempo
Funzioni per programmazione e per altri scopi generali
8

## Slide 9
La funzione min() AND max()
  Sintassi: min(A, B)
  Sintassi: max(A, B)
    A: il primo numero, qualsiasi tipo di dato
    B: il secondo numero, qualsiasi tipo di dato
La funzione abs()
  Sintassi: abs(n)
    n: il numero
Funzioni per programmazione e per altri scopi generali
9

## Slide 10
La funzione pow()
  Sintassi: pow(base,exponent)
    base: il numero (fluttuazione)
    exponent: l’energia a cui la base è aumentata (fluttuazione)
La funzione sqrt()
  Sintassi: sqrt(n)
    n: il numero, qualsiasi tipo di dati
Le funzioni sin(), cos(), tan()
  Sintassi: sin(n)
  Sintassi: cos(n)
  Sintassi: tan(n)
    n: questo è il valore dell’angolo in radianti
Funzioni per programmazione e per altri scopi generali
10

## Slide 11
ESEMPIO 1: Dire ciao
SEZIONE PRATICA
11

## Slide 12
ESEMPIO 2: Sistemi di numerazione
SEZIONE PRATICA
12

## Slide 13
ESEMPIO 3: Calcolatore
  Per simulare un calcolatore in grado di eseguire: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione di due interi. Ci sono due aspetti principali su cui esercitarsi:
    La comunicazione è a due vie
    Creazione e uso di una funzione
SEZIONE PRATICA
13

## Slide 14
ESEMPIO 3: Calcolatore (cont.)
  Un estratto dello stesso programma che chiama la funzione
SEZIONE PRATICA
14

## Slide 15
Raccomandazioni e consigli per progettare e realizzare le proprie funzioni:
  Definire e scrivere le funzioni all’inizio del programma, persino prima della funzione principale void loop().
  Non usare una funzione senza prima averla definita.
  Il nome di una funzione, deve sempre cominciare con una lettera; non ci può essere uno spazio vuoto.
  Tutte le funzioni contenute nella funzione create devono essere racchiuse nelle parentesi graffe ({…}).
  Le funzioni type declaration e return type devono essere dello stesso tipo.
  La funzione return() termina la tua funzione.
  Una funzione può anche avere un input. Questi parametri sono “trasferiti” dal programma principale che richiama la funzione.
  Il programma principale o una funzione può usare e “richiamare” un’altra funzione ed eseguire tutte le istruzioni che contiene tante volte quante può essere necessario.
SEZIONE PRATICA
15

## Slide 16
Unità 12 INTERFACCIA SERIALE
Grazie