## Slide 1
Unità 13
I2C BUS

## Slide 2: Scopo e agenda dell’unità 12
Fornire le idee di base e semplici esempi per fare in modo che Arduino comunichi con qualsiasi tipo di device o periferica
Spiega che cos’è la Comunicazione e specialmente la Comunicazione Seriale
Presenta le funzioni di Comunicazione della Programmazione usate in questa unità (principi di base)
Presenta funzioni di Programmazione e Trasferimento Dati usati in questa unità (principi di base)
Presenta le Funzioni di Programmazione e Ricezione Dati utilizzati in questa unità (principi di base)
Presenta altre funzioni con scopi generici
Sezione pratica
Lo scopo della presentazione
L’agenda della presentazione
2

## Slide 3
I controllori attuali hanno circuiti per bit attraverso comunicazioni seriali di bit
  USART
  SSP
Protocolli di comunicazione
  I2C
  1-wire
Introduzione
3

## Slide 4
Sviluppato da Philips negli anni ’90 per connettere circuiti integrati in singoli device o apparecchi domestici
Oggi è universale!
Maggiori informazioni:
http://www.nxp.com/products/interface_and_connectivity/i2c/
Protocollo I2C
4

## Slide 5
Sistema di comunicazione che trasferisce dati tra componenti all’interno di un computer o tra computer
Utilizza solo due segnali o pin per scambiare informazioni
I2C BUS
5
NOME | DESCRIZIONE
SCL | Serial clock line. E’ sempre un output quando è usato per il master o l’host e input per lo slave.
SDA | Serial data line (bidirezionale). I dati possono viaggiare dal master allo slave o viceversa.

## Slide 6
Usa solo due segnali per trasferire dati: SCL e SDA.
Sono entrambi segnali a collettore aperto così devono essere connessi a +V usando due resistori pull-up separati.
Trasferimento dati byte-wise. 8 bit è il minimo per ciascuna parola trasferita.
Sistema di replica “Multi-master”. Un singolo bus (SCL, SDA) può includere diversi controllori master o host così come diversi slave.
Tutti i device slave hanno un indirizzo assegnato loro durante la produzione; li differenzia dagli altri slave sul bus.
Un singolo bus non può ospitare due device slave con lo stesso indirizzo.
Il master o host usa questo indirizzo per selezionare il device slave con cui vuole comunicare.
I2C BUS - CARATTERISTICHE
6

## Slide 7
Trasferimento bit:
  Protocollo I2C usa comunicazione sincrona.
I2C BUS - TERMINOLOGIA
7
bit 1 or bit 0
Valid bit
Non-valid bit

## Slide 8
Condizione Start/Stop:
  L’host comincia tutti i trasferimenti inviando una sequenza o condizione Start (S) e termina i trasferimenti con una condizione Stop (P).
I2C BUS - TERMINOLOGIA
8

## Slide 9
Il bit Acknowledge:
  Non ci sono limitazioni sul numero di byte comunque ciascuno deve essere seguito da un bit Acknowledge o ACK/NACK .
I2C BUS - TERMINOLOGIA
9
Acknowledgement
Negative acknowledgement
Clock tick for ACK acknowledgement bit]
Transmitter SDA
Receiver SDA
Master SDA

## Slide 10
Il frame di transazione I2C:
  Tutti i trasferimenti I2C consistono di un frame di uno o più byte.
I2C BUS - TERMINOLOGIA
10

## Slide 11
Le funzioni contenute in questa libreria gestiscono i circuiti elettronici o l’hardware integrato nel controller Arduino per implementare ciò che chiamiamo “SSP” o Seriale Sincrono. Questa libreria è nell’IDE, Integrated Development Environment, di Arduino.
  La funzione Wire.begin()
    Sintassi:Wire.begin(address)
      address: Intero a 7 bit opzionale (tra 0 and 128). Se non è indicato si assume che il device, in questo caso Arduino UNO, funzionerà come master o host. Altrimenti si assume che Arduino UNO funzionerà come uno slave.
    Sulla scheda Arduino UNO i pin A4 e A5 diventano rispettivamente segnali SDA e SCL e nessun altro device deve essere connesso a loro.
I2C BUS – LIBRERIA WIRE
11

## Slide 12
  La funzione Wire.beginTransmission()
    Sintassi:Wire.beginTransmission(address)
      address: Un intero a 7 bit (tra 0 e 128) che indica l’indirizzo del device con cui lo slave vuole parlare.
  La funzione Wire.write()
    Sintassi:Wire.write(value)
    Sintassi:Wire.write(string)
    Sintassi:Wire.write(data,length)
      value: un valore da mandare come singolo byte o 8 bit
      string: una stringa di caratteri contenente diversi byte
      data: una serie di dati che devono essere mandati come byte
      length: il numero di byte da trasmettere
I2C BUS – LIBRERIA WIRE
12

## Slide 13
  La funzione Wire.endTransmission()
    Sintassi:Wire.endTransmission(mode)
      mode: VERO o FALSO. Se vero, endTransmission() invia un messaggio di stop dopo la trasmissione, rilasciando il bus I2C. Se falso, endTransmission() invia un messaggio di restart (S) dopo la trasmissione. Questo messaggio è richiesto da alcuni device I2C ed è opzionale. Il valore di default è vero.
    Returns: La funzione restituisce i seguenti codici di errore per la valutazione:
      0: successo
      1: dati troppo lunghi per entrare nel buffer di trasmissione
      2: NACK ricevuto sulla trasmissione dell’indirizzo
      3: NACK ricevuto sulla trasmissione dei dati
      4: altro errore
I2C BUS – LIBRERIA WIRE
13

## Slide 14
  La funzione Wire.requestFrom()
    Sintassi:Wire.requestFrom(address, quantity, mode)
      address: un intero a 7 bit (tra 0 e 128) e rappresenta l’indirizzo del device che sarà richiesto dai byte
      quantity: numero di byte da ricevere
      mode: VERO o FALSO. Vero manderà un messaggio di stop (P) dopo la richiesta e ricezione di tutti i byte, rilasciando il bus. FALSO manderà un restart costante (S) dopo la richiesta per mantenere la connessione attiva. Questo messaggio è richiesto da alcuni device I2C ed è opzionale. Il valore di default è vero.
I2C BUS – LIBRERIA WIRE
14

## Slide 15
  La funzione Wire.available()
    Sintassi:Wire.available()
  La funzione Wire.read()
    Sintassi:Wire.read().
  La funzione Wire.onReceive ()
    Sintassi:Wire.onReceive(function).
      function: registra la funzione da chiamare quando un device slave riceve una trasmissione da un master. Questa funzione di solito legge i byte che il master gli scrive
  La funzione Wire.onRequest ()
    Sintassi:Wire.onRequest().
      handler: funzione da chiamare ogni volta il master richiede dati
I2C BUS – LIBRERIA WIRE
15

## Slide 16
Prima di cominciare:
  Un’occhiata agli esempi che sono in questa libreria:
    master_writer: configura Arduino come un device I2C master per trasmettere dati.
    slave_receiver: configura Arduino come uno slave ricevente dati.
    master_reader: configura Arduino come un master ricevente dati.
    slave_sender: configura Arduino come un device master I2C per trasmettere dati.
I2C BUS – LIBRERIA WIRE
16

## Slide 17
  TELEMETRO A ULTRASUONI SRF02
    Principi operativi
      Da 20 KHz in poi.
      Una capsula emette un segnale a ultrasuoni. Questo rimbalza su un oggetto e crea un eco che torna al telemetro. Poi misura il tempo trascorso tra il segnale e l’eco.
      Le onde a ultrasuoni si muovono alla velocità del suono: 343 m/s attraverso l’aria a livello del mare a una temperature di 20ºC e umidità relativa del 50%.
I2C BUS - DEVICE
17
Distanza | Tempo | Descrizione
1 cm | 0.00002915 “ = 0.02915 mS = 29.15 µS | (1 / 343) / 100
1 m | 0.002915 ” = 2.915 mS = 2915 µS | 1 / 343
1 Km | 2.915 “ = 2915 mS = 2915000 µS | (1 / 343) * 1000

## Slide 18
SRF02 – CARATTERISTICHE E CONNESSIONI
  Caratteristiche importanti del telemetro a ultrasuoni SRF02:
    Range: da 16 cm a 6 m (in teoria)
    Power: + 5 V a 4 mA
    Frequenza ultrasonica: 40 MHz
    Misura: 24 mm x 20 mm x 17 mm
    Guadagno analogico: Controllo automatico del guadagno a 64 step
    Modalità di connessione: 1 - Standard I2C Bus 2 - Serial Bus (connette fino a 16 device a qualsiasi porta seriale)
    Calibrazione completamente automatica: Nessuna calibrazione, accendi e via
    Unità: Range riportato in µS, mm o pollici
    L’indirizzo spedito di default del SRF02 è 224 (0xE0). Può essere cambiato dall’utente con qualsiasi dei 16 indirizzi: E0, E2, E4, E6, E8, EA, EC, EE, F0, F2, F4, F6, F8, FA, FC or FE, quindi può essere usato con 16 diversi indirizzi.
I2C BUS - DEVICE
18

## Slide 19
SRF02 – CARATTERISTICHE E CONNESSIONI
  Il SRF02 funziona come un device slave I2C e include il suo proprio controller responsabile delle misurazioni, delle calibrazioni e poi delle trasmissioni all’host controller.
I2C BUS - DEVICE
19
Pin | Name | 
1 | +5v Vcc | Voltage 5 V
2 | SDA | I2C bus data line
3 | SCL | I2C time line
4 | Mode | Left unconnected
5 | GND | Ground

## Slide 20
SRF02 – REGISTRI INTERNI
  Riassunto dei registri interni del SRF02:
I2C BUS - DEVICE
20
Location | Read | Write
0 | INTERNAL VERSION OF I2C DEVICE FIRMWARE | COMMAND REGISTER
1 | UNUSED (READS 0X80) | N/A
2 | RANGE HIGH BYTE | N/A
3 | RANGE LOW BYTE | N/A
4 | AUTOTUNE MINIMUM - HIGH BYTE | N/A
5 | AUTOTUNE MINIMUM – LOW BYTE | N/A

## Slide 21
I2C BUS - DEVICE
21
Command |  | Action
Decimal | Hex | 
80 | 0X50 | REAL RANGING MODE - RESULT IN INCHES
81 | 0X51 | REAL RANGING MODE - RESULT IN CENTIMETRES
82 | 0x52 | REAL RANGING MODE - RESULT IN MICRO-SECONDS
86 | 0X56 | FAKE RANGING MODE - RESULT IN INCHES
87 | 0x57 | FAKE RANGING MODE - RESULT IN CENTIMETRES
88 | 0x58 | FAKE RANGING MODE - RESULT IN MICRO-SECONDS
92 | 0x5C | TRANSMIT AN 8 CYCLE 40KHZ BURST - NO RANGING TAKES PLACE
96 | 0X60 | FORCE AUTOTUNE RESTART - SAME AS POWER-UP. YOU CAN IGNORE THIS COMMAND
160 | 0xA0 | 1ST IN SEQUENCE TO CHANGE I2C ADDRESS
165 | 0xA5 | 3RD IN SEQUENCE TO CHANGE I2C ADDRESS
170 | 0xAA | 2ND IN SEQUENCE TO CHANGE I2C ADDRESS

## Slide 22
  Raggio reale:
    Misura la distanza di un oggetto dal SRF02. Il device emette 8 cicli di un impulso ultrasonico a 40 KHz. Poi aspetta di ricevere un eco – se ce n’è uno è fatta.
  Raggio falsato:
    xxx
  Impulso:
    Gli impulsi non fanno misurazioni. Sono usati come segnali di avvertimento o sincronizzatori in un ambiente dove ci sono molti sensori SRF02.
  Restart
    Riceve il commando iniziale o aggiusta la calibrazione.
I2C BUS - DEVICE
22

## Slide 23
DS1307 OROLOGIO IN TEMPO REALE E CALENDARIO
I2C BUS - DEVICE
23

## Slide 24
DS1307 OROLOGIO IN TEMPO REALE E CALENDARIO
  Caratteristiche:
    Contiene un orologio in tempo reale e calendario. Fornisce informazioni su secondi, minuti, ore, giorno, data, mese e anno.
    Contiene correzioni sugli anni bisestili fino al 2099.
    Contiene 56 byte di NV SRAM (o Non volatile RAM memory) alimentata da una batteria esterna non volatile.
    Interfaccia I2C con host o master.
    Segnale di output onda quadra programmabile.
    Il DS1307 ha un circuito incorporato che rileva i cali di alimentazione e automaticamente inoltra una tensione di backup.
    L’operatività a basso consumo allunga la durata della batteria e consuma meno di 500nA, nella modalità risparmio energia con oscillatore.
    8-Pin DIP e 8-Pin SO minimizza lo spazio richiesto.
I2C BUS - DEVICE
24

## Slide 25
DS1307 OROLOGIO IN TEMPO REALE E CALENDARIO
  Alloggiamento e PIN-OUT:
I2C BUS - DEVICE
25
Nº | Nome | Descrizione
1 | X1 | Input all’oscillatore. È connesso ad un oscillatore esterno con cristallo al quarzo 32.768kHz.
2 | X2 | Output all’oscillatore. È connesso ad un oscillatore esterno con cristallo al quarzo 32.768kHz.
3 | VBAT | Input di alimentazione di backup per qualsiasi batteria al litio 3V o altra fonte di energia
4 | GND | La terra per l’alimentazione principale
5 | SDA | Serial Data Input/Output. Input/output per l’interfaccia seriaIe I2C
6 | SCL | Serial Clock Input. SCL è l’input dell’orologio per l’interfaccia I2C
7 | SQWE/OUT | Square wave/output driver.
8 | VCC | Alimentazione primaria +5V

## Slide 26
DS1307 OROLOGIO IN TEMPO REALE E CALENDARIO
  Registri interni:
I2C BUS - DEVICE
26

## Slide 27
DS1307 OROLOGIO IN TEMPO REALE E CALENDARIO
  Registri interni:
I2C BUS - DEVICE
27
Address | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 |  | Bit 1 | Bit 0 |  | Function |  |  |  | Range |  |  |  |  |  | 
0 | CH | 10 seconds |  |  |  |  | Seconds |  |  |  |  |  |  | Seconds |  |  |  | 00-59 |  |  | 
1 | 0 | 10 minutes |  |  |  |  | Minutes |  |  |  |  |  |  | Minutes |  |  |  | 00-59 |  |  | 
2 | 0 | 12 | PM/AM | 10 hours | Hours |  |  |  |  |  |  |  | Hours |  |  |  |  |  |  | 1-12 | 
 |  | 24 | 10 hours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00-23 | 
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DAY |  |  |  |  |  | Day |  |  |  |  | 01-07 |  |  |  | 
4 | 0 | 0 | 10 Date |  | Date |  |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |  |  | 01-31 | 
5 | 0 | 0 | 0 | 10 month | Month |  |  |  |  |  |  |  | Month |  |  |  |  |  |  | 01-12 | 
6 | 10 Year |  |  |  |  |  |  |  |  | Year |  |  |  |  | Year |  |  |  | 00-99 |  | 
7 | OUT | 0 | 0 | SQWE | 0 | 0 |  | RS1 | RS0 |  | Control |  |  |  | -­ |  |  |  |  |  | 
8-63 | 56 registers for data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAM |  |  |  |  | 0-255

## Slide 28
DS1307 OROLOGIO IN TEMPO REALE E CALENDARIO
  Registri interni:
I2C BUS - DEVICE
28
OUT/SQWE PIN | SQWE Bit | OUT Bit | RS1 Bit | RS0 Bit
1 Hz | 1 | X | 0 | 0
4096 Hz | 1 | X | 0 | 1
8192 Hz | 1 | X | 1 | 0
32768 Hz | 1 | X | 1 | 1
0 | 0 | 0 | X | X
1 | 0 | 1 | X | X
DIGIT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
BCD | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001

## Slide 29
DS1307 OROLOGIO IN TEMPO REALE E CALENDARIO
  Esempi di registri interni:
    Il tempo è 00:45:18
    Il tempo è 21:35:23…
    Lunedì è il primo giorno della settimana, siamo già a martedì 12 marzo 2015….
    Il pin SQW/OUT va a livello logico “1”
    Manda un segnale a onda quadra a 8192 Hz sul pin SQW/OUT
I2C BUS - DEVICE
29
Register number | BCD Binary | Dec. | Hex.

## Slide 30
DS1307 OROLOGIO IN TEMPO REALE E CALENDARIO
Esempi di frame informativi:
    Il master scrive su DS1307
    Il master legge dal registro corrente del DS1307
I2C BUS - DEVICE
30

## Slide 31
DS1307 OROLOGIO IN TEMPO REALE E CALENDARIO
  esempi di frame informativi:
    Il master legge da un registro interno predeterminato del DS1307
I2C BUS - DEVICE
31

## Slide 32
DS1307 – LA LIBRERIA
  La funzione setRegister():
    Sintassi: setRegister(n, value).
      n: il numero del registro interno del DS1307 da scrivere (tra 0 e 63).
      value: questo è il valore da salvare nel registro selezionato (tra 0 e 255).
  La funzione setBCDtoRegister():
    Sintassi: setBCDtoRegister (n, value).
      n: il numero del registro interno del DS1307 da scrivere (tra 0 e 63).
      value: il valore BCD da salvare nel registro selezionato (tra 0 e 99).
I2C BUS - DEVICE
32

## Slide 33
DS1307 – LA LIBRERIA
  La funzione getRegister() :
    Sintassi: getRegister(n).
      n: il numero del registro interno del DS1307 da leggere (tra 0 e 63).
  La funzione resume():
    Sintassi: resume ().
  La funzione standby():
    Sintassi: standby ().
I2C BUS - DEVICE
33

## Slide 34
DS1307 – LA LIBRERIA
  La funzione getDate() :
    Sintassi: getDate(buffer).
      buffer: vettore di byte a sette posizioni che contiene la data e l’ora nel DS1307:
I2C BUS - DEVICE
34
Buffer | Description
Buffer[0] | secondi (0-59)
Buffer[1] | minuti (0-59)
Buffer[2] | ore (1-12 o 0-23)
Buffer[3] | giorno della settimana (1-7)
Buffer[4] | giorno del mese (1-31)
Buffer[5] | mese (1-12)
Buffer[6] | anno (0-99)

## Slide 35
DS1307 – LA LIBRERIA
  La funzione setSeconds():
    Sintassi: setSeconds(v).
      v: il nuovo valore per i secondi tra 0 e 59.
  La funzione setMinutes():
    Sintassi: setMinutes(v).
      v: il nuovo valore per i minuti tra 0 e 59.
  La funzione setHours():
    Sintassi: setHours(v).
      v: il nuovo valore per le ore tra 1 e 12 o 0 e 23.
I2C BUS - DEVICE
35

## Slide 36
DS1307 LA LIBRERIA
  La funzione setDow():
    Sintassi: setDow(v).
      v: il nuovo valore per il giorno della settimana tra 1 e 7.
  La funzione setData():
    Sintassi: setData(v).
      v: il nuovo valore per il giorno del mese tra 1 e 31.
  La funzione setMonth ():
    Sintassi: setMonth(v).
      v: il nuovo valore per il mese tra 1 e 12.
  La funzione setYear() :
    Sintassi: setYear(v).
      v: il nuovo valore per il giorno dell’anno tra 0 e 99.
I2C BUS - DEVICE
36

## Slide 37
ESEMPIO 1: UNA VERSIONE DEL FIRMWARE
  La versione del firmware che controlla il telemetro ultrasonico SRF02 è visualizzata sull’LCD.
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
37

## Slide 38
ESEMPIO 1: UNA VERSIONE DEL FIRMWARE
  Gli input analogici A5 e A4 si comportano come segnali rispettivamente SCL e SCD su Arduino UNO I2C bus. Sono connessi ai resistori pull-up R3 e R4 e ai pin SCL e SDA sul telemetro ultrasonico SRF02
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
38

## Slide 39
ESEMPIO 2: DISTANZA
  Lo schermo mostrerà la distanza in centimetri tra il telemetro e un oggetto.
      Step 1: La comunicazione con lo slave SRF02 è abilitata selezionando il registro di commando No. 0 e scrivendo il valore 81. Questo commando inizia una nuova misurazione della distanza in centimetri.
      Step 2: Il ciclo di attesa. Il SRF02 richiede un minimo di 65 mS per completare la misurazione.
      Step 3: Seleziona il primo regsitro e salva il risultato della misurazione. Il byte più significativo è collocato nel registro No. 0 e il meno significativo è nel registro No. 3.
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
39

## Slide 40
ESEMPIO 3: PIU’ DISTANZE
  Il SRF02 fornirà risultati in centimetri, pollici e microsecondi. Li visualizzerà sullo schermo LCD.
      medir(cm): esegue la misurazione in centimetri.
      medir(in): esegue la misurazione in pollici.
      medir(uS): esegue la misurazione in microsecondi.
      Un’occhiata da vicino a questo estratto da un programma:
      measure(in);
      lcd.setCursor(13,0);
      n=lcd.print(distance);
      for(n; n<3; n++)
      lcd.print(" "); //Complete with blank space
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
40

## Slide 41
ESEMPIO 4: SISTEMA ANTICOLLISIONE
  Individua la distanza tra il telemetro a ultrasuoni SRF02 e un oggetto o ostacolo. Quando questo oggetto si avvicina al SRF02 e supera una certa distanza minima il cicalino piezo-elettrico connesso al pin di output D13 comincia ad emettere un segnale di avvertimento a diverse frequenze.
ESEMPIO 5: RILEVATORE DI VELOCITA’
  L’esercizio è puramente sperimentale e, mentre non è facile valutare la sua accuratezza, può darci una idea di base di come è fatto un rilevatore di velocità.
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
41

## Slide 42
ESEMPIO 6: METRICA DELLO SPAZIO
  Sono in grado di utilizzare gli ultrasuoni o la luce laser per misurare le distanze. In questo caso ovviamente si utilizzerà il telemetro a ultrasuoni SRF02.
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
42

## Slide 43
ESEMPIO 7: OROLOGIO IN TEMPO REALE
  Leggi i primi 7 registri interni per ottenere ore, minuti e secondi, e poi mostrarli in tempo reale.
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
43

## Slide 44
ESEMPIO 8: OROLOGIO E CALENDARIO PARTE 1
  Questo esercizio è una continuazione del precedente: la data e l’ora è mostrata sul display dello schermo LCD. Due nuove funzioni sono state create per rendere questo possibile; si potranno usare anche in futuri progetti: visuDate() and visuTime().
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
44

## Slide 45
ESEMPIO 9: OROLOGIO E CALENDARIO PARTE 2
  Questo esempio usa le precedent funzioni visuDate() e visuTime() per gestire orologio e calendario in tempo reale; si può anche aggiustare uno qualsiasi dei seguenti campi: giorno della settimana, giorno del mese, mese, anno, ore e minuti.
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
45

## Slide 46
ESEMPIO 10: CARTELLONE
  Userai il DS1307 per avere la data e l’ora utilizzando il protocollo I2C. Dovrai anche comunicare con il sensore DHT11 visto nella precedente unità per avere la temperature e l’umidità relativa della stanza usando il protocollo 1-wire.
ESEMPIO 11: CARTELLONE
  Manda un record di data, ora, umidità e temperatura a intervalli regolari usando la comunicazione seriale.
I2C BUS – SEZIONE PRATICA
46

## Slide 47
Unità 13 I2C BUS
Grazie