## Slide 1
Unità 1
Programmi base

## Slide 2: Scopo e agenda dell’Unità 1
Creare programmi di base per poter lavorare velocemente e facilmente con input e output digitali (I/O). Daremo un’occhiata alle istruzioni di base che servono per usare input e output digitali.
Spiega che cos’è un programma
Presenta le istruzioni del programma
Operatori logici
Scopo della presentazione
Agenda della presentazione
2

## Slide 3
CHE COS’E’ UN PROGRAMMA
3

## Slide 4
SEZIONE DI COMMENTO
  Tutti i programmi dovrebbero cominciare da informazioni certe
  Questa informazione è chiamata “Header Comments”
  Si possono includere commenti a piacere tanto lunghi quanto sono compresi tra i simboli “/*” e “*/”
COME SI PRESENTA UN PROGRAMMA
4
1

## Slide 5
DICHIARAZIONE DI VARIABILE E FUNZIONE
  Si usa questa seconda sezione per dichiarare variabili e funzioni
  Si deve pensare a una variabile come una scatola o un contenitore a cui si può assegnare un nome o un valore
  In generale, sia le variabili che le funzioni devono essere dichiarate PRIMA di usare il programma
COME SI PRESENTA UN PROGRAMMA
5

## Slide 6
ATTIVITA’ DI CONFIGURAZIONE
  I programmi scritti con linguaggio Arduino coominciano con l’esecuzione di poche istruzioni di configurazione o funzioni
  In generale, le istruzioni di configurazione o le funzioni sono eseguite solo una volta quando viene fatto il RESET del sistema oppure quando si connette a una fonte di alimentazione
COME SI PRESENTA UN PROGRAMMA
6

## Slide 7
CORPO PRINCIPALE DEL PROGRAMMA
  Bisogna scrivere tutte le istruzioni, impostazioni e funzioni che compongono il programma in questa sezione
  Il controller esegue tutte le funzioni che compongono il corpo principale il più in fretta possibile. Le esegue costantemente e all’infinito dalla prima all’ultima.
  Importante: quando si dichiarano le variabili e le funzioni di configurazione e il programma principale occorre assicurarsi che SEMPRE finiscano con questo simbolo: “;”.
COME SI PRESENTA UN PROGRAMMA
7
4

## Slide 8
SEZIONE DEI MESSAGGI
  Dirà se stai salvando, compilando o registrando un programma sulla memoria del controller
  Ti informerà se ci sono errori di compilazione, il tipo di errore e dove si trova
  “Compile” un programma significa tradurre quello che si è scritto usando il linguaggio complesso di Arduino in un codice binario (detto anche linguaggio macchina); questo è ciò che è registrato sulla memoria FLASH del controller
COME SI PRESENTA UN PROGRAMMA
8

## Slide 9
  LA FUNZIONE setup()
      Questa funzione e tutte le altre contenute in essa sono SOLO eseguite quando il sistema viene resettato
      Ci sono di solito un numero di altre funzioni all’interno di questa: configurazione del pin input e output, definizioni delle variabili certe, librerie, ecc.
      Si può mettere qualsiasi istruzione o funzione nella funzione setup(), tanto lunga da essere inclusa nelle parentesi graffe: “{...}”
ISTRUZIONI DI PROGRAMMA
9
Sintassi:
Void setup()
{
.......
}

## Slide 10
  LA FUNZIONE PINMODE()
      Configura uno dei pin del controller Arduino come un input o output
      Di solito è all’inizio di un programma ed è inclusa nella funzione setup()
      Tutti i pin digitali sono configurati automaticamente come input quando il sistema viene resettato
PROGRAM STATEMENTS
10
Sintassi:
pinMode(pin,mode);
pin: questo è il numero dei pin che si stanno per configurare; può essere tra 0 e 13 nella modalità Arduino: questo stabilisce se lavora come INPUT o OUTPUT

## Slide 11
  LA FUNZIONE digitalread()
      Questa funzione legge e restituisce in Sistema logico binario (“1” or “0”, “HIGH” o “LOW”) per ciascuno dei pin controller di Arduino
PROGRAM STATEMENTS
11
Sintassi:
digitalRead(pin);
pin: questo mostra il numero dei pin che si vanno a leggere; può essere tra 0 e 13 in Arduino

## Slide 12
  LA FUNZIONE digitalwrite()
      Scrive o setta un valore binario (“1” or “0”, “HIGH” o “LOW”) attraverso un pin di OUTPUT
PROGRAM STATEMENTS
12
Sintassi:
digitalWrite(pin, value);
pin: questo mostra il numero dei pin che stiamo per leggere; può essere tra 0 e 13 in Arduino
Valore: indica il valore da settare (“1” or “0”, “HIGH” o “LOW”).

## Slide 13
  L’OPERATORE not
      Questo operatore esprime una negazione (NOT) ed è rappresentato da un punto esclamativo (!)
OPERATORI LOGICI
13
Esempio:
Value = ! digitalRead(12);
Value equivale al livello 1 se pin12 è a livello 0
Value equivale a livello 0 se pin12 è a livello 1

## Slide 14
OPERATORI LOGICI
14
Esempio:
Value =digitalRead(4) && digitalRead(8) && digitalRead(12);
Value equivale al livello 1 se  pins 4,8 e 12 sono al livello 1
Value equivale al livello 0 se  pin 4,8 o 12 sono al livello 0
  L’OPERATORE AND
      Questa operazione genera un livello “1”, anche conosciuto come “true”, quando TUTTI gli elementi che vengono riferiti uno con l’altro sono anche al livello “1”
      È rappresentato da questi simboli: “&&”

## Slide 15
OPERATORI LOGICI
15
Esempio:
Value =digitalRead(4) || digitalRead(8) || digitalRead(12);
Value equivale al livello 1 se  pin 4,8 o 12 sono al livello 1
Value equivale al livello 0 se  pin 4,8 e 12 sono al livello 0
  L’OPERATORE or
      Questa operazione si genera al livello “1“, conosciuto anche come “true”, quando TUTTI gli elementi che sono collegati tra loro sono al livello “1”
      È rappresentato dai seguenti simboli: “||”

## Slide 16
OPERATORI LOGICI
16
Esempio:
Value = (digitalRead(8) && ! digitalRead(12)) || digitalRead(4));
Value equivale al livello 1 se  pin 8 è al livello 1 and pin 12 è al livello 0 o pin 4 è al livello 1
Value equivale al livello 0 se  pin 8 è al livello 0 or pin 12 è al livello 1 e pin 4 è al livello 0
  OPERATORI ASSOCIATI
      Puoi combinare ovviamente diversi operatori logici nella stessa funzione
      Vanno usate le parentesi per stabilire l’ordine per essere considerate e calcolate

## Slide 17
Unità 1: Programmi base
Grazie