## Slide 1
Unità 3
Espressioni, pause e suoni

## Slide 2: Scopo e agenda dell’unità 3
Uno sguardo da vicino a variabili, costanti ed espressioni in generale. Presenta alcune nuove funzioni di Arduino per creare pause e suoni.
Presenta che tipo di espressioni possiamo usare con Arduino
Fornisce le funzioni di base per le pause
Fornisce le funzioni di base per le l’uso dei suoni
Scopo della presentazione
L’agenda della presentazione
2

## Slide 3
Le funzioni di Arduino studiate finora
ESPRESSIONI
3
pinMode(pin, mode): devi specificare il numero di pin a cui ti stai riferendo e se sono input o output.
digitalRead(pin): devi specificare quale numero pin vuoi leggere.
digitalWrite(pin,value): devi specificare quale numero pin vuoi usare per stabilire il valore.
Puoi esprimere questi parametri in diversi modi
Constant: digitalRead(4) legge il valore di un input pin numero 4.
Variable: digitalRead(pushbutton), legge il pin input definito nella variabile “pushbutton”.
Operation:, digitalRead((1+1)*2) legge il pin 4 come come risultato di (1+1)*2.

## Slide 4
COSTANTI
    Un valore di programma che non cambia mai può essere usato come una “costante”
    Non c’è modo di cambiare questo durante l’esecuzione del programma
    Se decidi di cambiare devi modificare il programma e registrarlo di nuovo nella memoria del controller
    Sono immagazzinati nel programma di memoria FLASH del controller
    Non sono volatili e persino quando la corrente è scollegata mantengono il loro valore
ESEMPI
ESPRESSIONI
4
digitalRead(12); //legge input pin 12
digitalWrite(6,HIGH); //colloca il pin 6 di output sul livello “1”
pinMode(9,OUTPUT); //Configura pin 9 come un output

## Slide 5
VARIABILI
    Sono spazi nella memoria RAM del controller specificamente designati a immagazzinare dati diversi
    Si può leggere e scrivere nella memoria RAM tanto quanto si vuole e lungo quanto si può fare nel modo giusto
ESEMPIO
EXPRESSIONS
5
type name = value
type: Stabilisce il tipo di dati che la variabile contiene
name: Questo è il nome che tu assegni alla variabile o contenitore
value: Questo è il contenuto o valore che mettiamo nella variabile

## Slide 6
La tabella seguente contiene un riassunto delle variabili più comuni
ESPRESSIONI
6
TYPE | BYTES | DESCRIPTION
char | 1 | A char takes up 1 byte of memory and stores a character value (8 bits). Character literals are written in single quotation marks (‘).The char datatype is a signed type, meaning that it encodes numbers from -128 to 127.
byte | 1 | A byte stores an 8-bit unsigned number and yields a range of 0 to 255 (28-1).
int | 2 | Integers are your primary data-type for number storage. They store a signed 16-bit (2-byte) value and yield a range of -32768 to +32767
unsigned int or word | 2 | Stores an 16-bit unsigned number and yields a range of 0 to 65535 (216-1)
long | 4 | These are signed variables that store 32 bits (4 bytes) and yield a range of -2,147,483,648 to 2,147,483,647.
unsigned long | 4 | Unsigned variable that stores 32 bits (4 bytes) and yields a range of 0 to 4,294,967,295 (2^32 - 1).
float | 4 | Floating-point numbers can be as high as 3.4028235E+38 and as low as -3.4028235E+38. They are stored as 32 bits (4 bytes) of information.

## Slide 7
“Arrays” sono un altro tipo di variabile
    Un array è un gruppo di variabili e può comprendere una di quelle nella tabella sopra
    Per accedere ai contenuti delle variabili devi indicare il loro numero indice
ESPRESSIONI
7
Le variabili possono essere “global” o “local” a seconda di dove le dichiari nel programma
    Globals: Queste sono variabili che sono dichiarate o definite fuori da tutte le funzioni nel programma includendo setup() e loop()
    Locals: Queste sono variabili che sono dichiarate e create all’interno di una funzione specifica e possono essere usate solo da quella funzione

## Slide 8
OPERAZIONI
    I valori che carichi nelle variabili possono essere ottenuti come risultato di tutte le operazioni matematiche tra variabili e/o costanti.
ESPRESSIONI
8
Queste sono le operazioni matematiche più comuni
= Equivalenza
+ Addizione
- Sottrazione
* Moltiplicazione
/ Divisione
% Avanzo (l’avanzo di una divisione tra due numeri interi)

## Slide 9
E’ spesso una buona idea per il controller non fare assolutamente niente di utile o, in alter parole, perdere un sacco di tempo
Arduino ha un sacco di funzioni che mettono in pausa l’esecuzione di un programma per un tempo definito
TEMPISTICHE
9
FUNZIONE DELAYMICROSECONDS()
    Mette in pausa il programma per un tempo specificato (in microseconds)
    delayMicroseconds(n);
    n: indica il numero di millisecondi per la pausa del programma. È un numero intero a 16 bit
ESEMPIO
A = 100;
delayMicroseconds(A); // mette in pausa per 100 µS = 0.1 mS = 0.0001 secondi

## Slide 10
ESPRESSIONI
10
FUNZIONE DELAY()
    Mette in pausa il programma per tanti millisecondi quanto sono indicati
    delays(n);
    n: indica il numero di millisecondi (mS) desiderati per la pausa del programma. Questi sono riferiti a numeri lunghi senza un segno a 32 bit o senza segno algebrico
    ESEMPIO
A = 100;
delay (A); //mette in pausa il programma per 100 mS = 0.1 second delay(1000)

## Slide 11
ESPRESSIONI
11
FUNZIONE MICROS()
    Restituisce il numero di microsecondi trascorsi da quando Arduino ha cominciato a far girare il programma
    Resituisce un valore senza segno algebrico e il numero andrà a zero dopo circa 70 minuti
    var = micros();
    var: Questa è la variabile che immagazzina i microsecondi (µS) trascorsi da quando il sistema è stato riavviato.
FUNZIONE MILLIS()
    Restituisce il numero dei millisecondi (mS) trascorsi da quando Arduino ha cominciato a far girare il programma
    Restituisce un valore senza segno algebrico e il numero andrà a zero dopo circa 50 giorni
    var = micros();
    var: Questa è la variabile che immagazzina i millisecondi (mS) trascorsi da quando il sistema è stato riavviato.

## Slide 12
Che cosa serve per creare suono?
SUONO
12
Un device in grado di vibrare e produrre cambiamenti di pressione e vibrazioni nell’aria
Queste vibrazioni raggiungono i tamburi del tuo orecchio e il cervello le percepisce come suono
Ci sono molti device conosciuti che portano cambiamenti nella pressione dell’aria e questo crea onde che trasportano il suono: autoparlanti, cuffie, cicalini, sirene
Gli umani sono in grado di sentire le frequenze sonore tra approssimativamente 20 Hz e 20,000 Hz (20 KHz) o cicli per secondo. Questo indica le frequenze o il numero di volte al secondo in cui il segnale passa da “1” a “0”.

## Slide 13
Il linguaggio di programmazione di Arduino rende facile la produzione di molti tipi di suoni
  Tutto ciò che bisogna fare è indicare la frequenza F e Arduino si occuperà del resto
FUNZIONE TONE()
  Genera un suono con una frequenza F richiesta sul pin di output e per la durata indicata
  tone(pin, frequency, duration);
  pin: indica il pin di generazione del suono
  frequency: rappresenta la frequenza del tono in Hz (hertz)
  duration: Questo parametro è facoltativo. È un numero algebrico lungo che rappresenta la durata del tono in millisecondi
FUNZIONI SONORE
13

## Slide 14
FUNZIONE noTONE()
  Interrompe il suono a un pin designato
  tone(pin);
  pin: rappresenta su quale pin il suono deve essere interrotto
  ESEMPIO:
FUNZIONI DEL SUONO
14
tone(2,13000); //Genera un tono indefinito a 13 KHz tone sul pin 2.
…. //Il tono continua a risuonare
noTone(2); //Il tono si interrompe

## Slide 15
Unità 3 ESPRESSIONI, PAUSE E SUONI
Grazie