## Slide 1
Unità 4
Processi decisionali e funzioni di controllo

## Slide 2: Scopo e agenda dell’unità 4
Studiare le funzioni che controllano il flusso e l’esecuzione di un programma
Studiare operatori di comparazione, Boleani e complessi
Presentare diversi tipi di funzioni sequenziali
  funzione If ()
  funzione If() else
  funzione For()
  funzione While()
Presenta diversi tipi di funzioni di controllo
Lo scopo della presentazione
L’agenda della presentazione
2

## Slide 3
Arduino sa come fare comparazioni tra numeri o risultati di funzioni certe
Qui troviamo diversi operatori di comparazione ed anche i segni che li rappresentano
OPERATORI DI COMPARAZIONE
3
OPERATOR | SIGN | OPERATOR | SIGN
Uguale a | = = | Diverso da | !=
Meno di | < | Più grande di | >
Meno o uguale a | < = | Più grande o uguale a | >=

## Slide 4
È anche possibile collegare alcuni dei precedenti comparatori tra loro
Ci sono anche solo due possibili risultati quando due o più espressioni sono collegate usando questi operatori logici: “vero” o “falso”.
OPERATORI BOLEANI
4
OPERATOR | SIGN
NO | !
E | &&
O | ¦¦
(Letter == ‘X’) && (A > 10) //Falso
(A == 10+3) && (B >= 12345) && (Letter != ‘Q’) //Vero
(B > 12300) || (PI = 3.1412) //Vero
(A == B) || (A > 10 + 4) //Falso
!(A == B) //Vero
ESEMPI

## Slide 5
Molte volte si fanno operazioni molto semplici con una variabile e il risultato finirà nella variabile stessa.
Ricorda che puoi usare i cosiddetti “operatori complessi” per semplificare queste espressioni
OPERATORI DI COMPARAZIONE
5
OPERATION | OPERATOR | EXAMPLE | EQUAL TO
++ | Aumenta di una unità | X++ | X= X + 1
- - | Diminuisce di un numero | Y- - | Y = Y - 1
+ = | Addizione | X+=Y | X = X + Y
-= | Sottrazione | X-= 3 | X = X - 3
*= | Moltiplicazione | X *= Y | X = X * Y
/= | Divisione | X /= 5 | X = X / 5

## Slide 6
FUNZIONE IF()
  Questa è la funzione di controllo principale
  Se il risultato è “vero” esegue tutte le funzioni all’interno delle parentesi graffe “{…}”. Se il risultato è “falso” il controller non le esegue e il programma continua ad andare avanti
FUNZIONE DI CONTROLLO
6

## Slide 7
FUNZIONE IF()
FUNZIONE DI CONTROLLO
7
if(expression)
{
….
}
expression: stabilisce la condizione che il controller di Arduino deve calcolare
curly braces: possono sembrare come due fette di pane in un panino
ESEMPIO:
void loop()
{
if((A>B) || (C < 25)) //Se la condzione è vera…
{
digitalWrite(6,HIGH); //Spostati sul pin 6
C=25; //Un valore di 25 è messo nella variabile variable
}
.... //Continua ad eseguire....
}

## Slide 8
FUNZIONE IF() ELSE
  Deriva dalla precedente funzione if(…)
  Se è “vero”, tutte le funzoni nelle parentesi graffe “{…}” sono eseguite come con la funzione if(…)
  Se la condizione If è “falsa” tutte le funzioni racchiuse nelle parentesi else {…} sono eseguite. Una volta che le funzioni sono state eseguite, sia che la condizione sia vera o falsa, il programma continua ad andare avanti
FUNZIONE DI CONTROLLO
8

## Slide 9
FUNZIONE IF()ELSE
FUNZIONE DI CONTROLLO
9
if(expression)
{
….
}
else
{
….
}
expression: stabilisce la condizione che il controller di Arduino deve verificare
curly braces: può sembrare come due fette di pane in un panino
ESEMPIO:
if(digitalRead(4) == 1) //Se il pin 4 è su “1” …
{
digitalWrite(6,HIGH); //Abilita pin 6
}
else //…se non lo è…
digitalWrite(6,LOW); //Disabilita output 6
…. //Continua a eseguire il programma

## Slide 10
FUNZIONE FOR()
  Questa funzione ci abilita a creare loop controllati
      Dichiariamo un valore iniziale
      La variabile del valore è cambiata automaticamente
      Se è vera, il blocco dell’informazione e l’increment vengono eseguiti e la condizione viene verificata nuovamente
      Quando la condizione diventa falsa, il loop termina
FUNZIONE DI CONTROLLO
10

## Slide 11
FUNZIONE FOR()
FUNZIONE DI CONTROLLO
11
for(initialization,condition,increment)
{
….
….
}
initialization: rende possibile stabilire il valore di una variabile
condition: è la condizione che viene testata
increment: rende possibile il cambiamento della variabile
curly braces: possono sembrare come due fette di pane di un panino
ESEMPIO:
for (int N = 1; N < 5; N=N+1) //Stabilisce le condizioni di loop
{
digitalWrite(6,HIGH); //Abilita il pin 6
delay (150); //Mette in pausa il programma per 0.15”
digitalWrite(6,LOW); //Disabilita il pin 6
delay (1000); //Mette in pausa il programma per 1”
}
…. //Continua ad eseguire il programma

## Slide 12
FUNZIONE WHILE()
  I loop while sono una variazione della funzione for()
  Sono anche usati per loop quando un gruppo di funzioni sono eseguite un certo numero di volte
  while(condition)
  {
  ….
  ….
  }
  condition: questa è l’espressione condizionale. Continuerà a girare all’infinito, fino a quando l’espressione nelle parentesi graffe, {}, diventa falsa. Quando succede, il loop finisce e il programma continua ad andare avanti
FUNZIONE DI CONTROLLO
12

## Slide 13
FUNZIONE DI CONTROLLO
13
FUNZIONE WHILE()
  ESEMPIO:
  int N = 6 while (N > 0) //Mentre N è più grande di 0
  …
  {
  digitalWrite(6,HIGH); //Abilita il pin 6
  delay (150); //Mette in pausa per 0.15”
  digitalWrite(6,LOW); //Disabilita il pin 6
  delay (1000); //Mette in pausa per 1”
  n--; //Il valore successive di N ( N = N – 1)
  }
  ….
  …. //Continua l’esecuzione del programma

## Slide 14
  Questa funzione permette di scegliere tra diverse vie di esecuzione di diversi gruppi di funzioni
  Una affermazione di scambio compara il valore di una variabile ai valori specificati nelle dichiarazioni
  “ Se il valore della variabile è X esegui queste funzioni. Se il valore della variabile è Y esegui queste altre. Se è Z esegui queste altre ecc.…”
FUNZIONE SWITCH() / CASE
14

## Slide 15
FUNZIONE SWITCH() / CASE
15
switch(variable)
{
case X:
….;
break;
case n:
….;
….;
break;
default:
….;
}
variable: questo è il valore della variabile che sarà comparata con quelle menzionate in ciascun “contenitore” (case).
case: questo fissa tutti i valori che saranno comparati ai contenuti della variabile.
default: questo è opzionale. Se nessuno dei valori coincide vengono eseguite tutte le funzioni.

## Slide 16
FUNZIONE DI CONTROLLO
16

## Slide 17
ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO
17
FUNZIONE DO…WHILE()
Il loop do funziona allo stesso modo come il while(), con l’eccezione che la condizione viene testata alla fine del loop
        do
        {
        ….
        } while(condition)
FUNZIONE RETURN
Questa termina una funzione e restituisce un valore da qualsiasi funzione creata dall’utilizzatore alla funzione di richiamo.
        return;
        return value;
value: questo è il valore che la funzione restituisce quando torna indietro al programma chiamato
FUNZIONE BREAK
break è usato per uscire da un loop for(), while() o do() loop, bypassando la normale condizione di loop. È anche usata per uscire da un comando switch() / case
        break;
FUNZIONE GO TO()
Trasferisce il flusso di programma verso un punto definite nel programma
        test:
          ….
        goto test:
Salta verso qualsiasi etichetta indicata.

## Slide 18
Unità 4 Processi decisionali e funzioni di controllo
Grazie