## Slide 1
Unità 6
SCHERMI LCD

## Slide 2: Scopo e agenda dell’Unità 6
Uno sguardo allo schermo LCD come una periferica di output: abilita alla visualizzazione di qualsiasi informazione di output inclusi numeri, lettere e simboli
Spiega le idee di base sugli schermi LCD
Spiega l’insieme dei caratteri e i caratteri grafici
Presenta la libreria liquidCrystal.h
Scopo della presentazione
L’agenda della presentazione
2

## Slide 3
Questa è una perifierica di output che non solo mostra numeri ma anche tutti i tipi di caratteri, testi, simboli e anche semplici grafici
Useremo uno schermo LCD 2 x 16
Lo schermo LCD è una periferica digitale. I suoi segnali possono essere connessi direttamente ai pin di input e output del controller.
Sono divisi in 3 gruppi:
      Alimentatori
      Controllo
      Dati
SCHERMI LCD
3

## Slide 4
SCHERMI LCD
4
La tabella seguente contiene una descrizione di ciascun pin
PIN Nº | NAME | TYPE | DESCRIPTION
1 | Vss | Voltage supply | Ground power supply (0 V)
2 | Vdd | Voltage supply | Positive +5 Vcc power supply
3 | VLC | Voltage supply | Contrast adjustment: voltages alternating between 0 and +5 Vcc.
4 | RS | Input | Output from the Arduino controller. Selects between instructions and data: RS=0 Arduino transfers instructions RS=1 Arduino transfers data (ASCII codes)
5 | R/W | Input | Output from Arduino. Controls reading and writing: R/W=0 Arduino performs data write on the LCD screen R/W=1 Arduino performs data read of the LCD screen
6 | E | Input | Output from Arduino. Enables the screen: E=0 LCD screen disabled (on high impedance) E=1 LCD screen enabled
7-14 | DB0:DB7 | Input/Output | Data and instruction bus lines. Arduino transfers instructions or data to the screen according to the RS signal. The DB0:DB7 lines are used with an 8 bit interface The DB4:DB7 lines are used with an 4 bit interface
15 | L+ | Voltage supply | Positive voltage for background light (+5 Vcc)
16 | L- | Voltage supply | Negative voltage for background light (0 V)

## Slide 5
La comunicazione tra Arduino e gli schermi LCD è raggiunta principalmente attraverso i pin digitali DB0-DB7
Invia i codici carattere ASCII che si vogliono mostrare. Sono codici a 8 bit
La memoria RAM interna contiene la definizione di ciascuno
Se si usa “un’interfaccia a 8bit”, Arduino ha bisogno solo di un singolo trasferimento per mostrare ciascun carattere
“interfaccia a 4 bit” ha bisogno solo di due trasferimenti per visualizzare ciascun carattere
IL SET DI CARATTERI
5

## Slide 6
Puoi creare in totale di fino a 8 caratteri grafici di 5 x 8 punti o “pixels”, ciascun carattere è numerato da 0 a 7 e necessita di un totale di 8 bytes per essere definito
Per fare questo lo schermo LCD ha una memoria RAM interna chiamata CGRAM
I caratteri grafici sono definiti inserendo byte in posizioni successive della memoria CGRAM
La CGRAM è una memoria volatile in grado di immagazzinare un totale di 64 bytes
I CARATTERI GRAFICI
6

## Slide 7
Vedremo le funzioni principali
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
7
FUNZIONE: LIQUIDCRYSTAL()
  Questa funzione crea una variabile del tipo “LiquidCrystal” e stabilisce le connessioni tra schermi LCD e il controller di Arduino
LiquidCrystal var(RS,E,D4,D5,D6,D7); //Per un’interfaccia a 4 bit senza segnale R/W LiquidCrystal var(RS,RW,E,D4,D5,D6,D7); // Per un’interfaccia a 4 bit con segnale R/W LiquidCrystal var(RS,E,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7); // Per un’interfaccia a 8 bit senza segnale R/W LiquidCrystal var(RS,RW,E,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7); // Per un’interfaccia a 8 bit con segnale R/W
var: il nome della variabile assegnata allo schermo LCD che si intende controllare
RS: il pin Arduino connesso al segnale dello schermo RS
RW: il pin Arduino connesso al segnale R/W dello schermo (se si intende usare)
E: il pin Arduino connesso al segnale E dello schermo
D0-D7: I pin di Arduino sono connessi alle linee dati DB0-DB7 dello schermo. Se non ci sono indicazioni DB0-DB3, possiamo usare un’interfaccia a 4 bit e solo usare segnali DB4-DB7

## Slide 8
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
8
FUNZIONE: BEGIN()
  Questa funzione avvia lo schermo LCD e gli assegna il numero di righe e di caratteri per riga secondo il modello desiderato
var.begin(c,f);
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
c: il numero di colonne
f: il numero di righe
FUNZIONE: SETCURSOR()
  Questa funzione posiziona il cursore dello schermo dove si desidera. Da quel punto i successivi caratteri vengono visualizzati
var.begin(c,f);
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
c: il numero di colonne
f: il numero di righe

## Slide 9
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
9
FUNZIONE: HOME()
  Questa funzione posiziona il cursore nell’angolo in alto a sinistra (posizione 0 di linea 0)
var.home();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
FUNZIONE: CLEAR()
  Questa funzione pulisce lo schermo LCD e posiziona il cursore nell’angolo in alto a sinistra
var.clear();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).

## Slide 10
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
10
FUNZIONE: WRITE()
  Questa funzione scrive un carattere nella posizione corrente del cursore
var.write(char);
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
char: il carattere da visualizzare
FUNZIONE: PRINT ()
  Questa funzione stampa sullo schermo LCD partendo dalla posizione corrente del cursore
var.print(data,base);
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
data: questo è il dato che deve essere stampato. Può essere carattere, intero, lungo, a virgola mobile o stringa.
base: questo è opzionale e mostra la base numerica desiderata: BIN=Binary; DEC=Decimal (di default); OCT=Octal; HEX=Hexadecimal; o N=nº in decimali per numeri a virgola mobile (2 di default).

## Slide 11
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
11
FUNZIONE: CURSOR()
  Questa funzione visualizza il cursore sullo schermo LCD nella sua posizione corrente come un underscore (_)
var.cursor();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
FUNZIONE: NOCURSOR()
  Questa funzione nasconde il cursore LCD
var.noCursor();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).

## Slide 12
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
12
FUNZIONE: BLINK()
  Questa funzione visualizza il cursore LCD sullo schermo nella sua posizione corrente come un simbolo solido intermittente (▓).
var.blink();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
FUNZIONE: NOBLINK()
  Questa funzione nasconde il cursore solido intermittente ( ▓ ).
var.noblink();
var: this is the name that defines the screen in question (established in LyquidCrystal()).

## Slide 13
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
13
FUNZIONE: DISPLAY()
  Questa funzione connette lo schermo LCD e ripristina il contenuto visualizzato prima che noDisplay() fosse eseguito
var.display();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
FUNZIONE: NODISPLAY()
  Questa funzione spegne lo schermo LCD senza perdere I contenuti nè la posizione del cursore
var.noDisplay();
var: questo è il nome che definisce la variabile in questione (stabilito in LyquidCrystal()).

## Slide 14
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
14
FUNZIONE: SCROLLDISPLAYLEFT()
  Questa funzione sostituisce il contenuto (il testo e la posizione del cursore) visualizzato sullo schermo a qualsiasi momento stabilito di uno spazio a sinistra.
var.scrollDisplayLeft();
var: questo nome definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
FUNZIONE: SCROLLDISPLAYRIGHT()
  Questa funzione sostituisce il contenuto (il testo e la posizione del cursore) visualizzato sullo schermo a qualsiasi momento stabilito di uno spazio a destra.
var.scrollDisplayRight();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).

## Slide 15
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
15
FUNZIONE: LEFTTORIGHT()
  Questa funzione stabilisce automaticamente quale in verso il cursore scrive sullo schermo: da sinistra a destra. Questo significa che i caratteri sono scritti da sinistra a destra senza influenzare quelli che sono già stati scritti.
var.LeftToRight ();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
FUNZIONE: RIGHTTOLEFT()
  Questa funzione inverte la direzione di scrittura del cursore: da destra a sinistra. Questo significa che I caratteri sono scritti da destra a sinistra senza influenzare quelli che sono già stati scritti.
var.RightToLeft();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).

## Slide 16
LA LIBRERIA LIQUIDCRYSTAL.H
16
FUNZIONE: AUTOSCROLL()
  Questa funzione attiva lo scorrimento o il movimento automatic del display. Ogni volta che un carattere è inviato allo schermo questa funzione lo visualizza e poi muove I contenuti rimanenti di uno spazio. Se la direzione è da sinistra a destra (leftToRight()), il contenuto si muove verso sinistra. Se la direzione è da destra a sinistra (rightToLeft()), il contenuto si muove verso destra.
var.autoscroll();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).
FUNZIONE: NOAUTOSCROLL ()
  Questa funzione disattiva lo scorrimento o il movimento automatic del display.
var.noAutoscroll();
var: questo è il nome che definisce lo schermo in questione (stabilito in LyquidCrystal()).

## Slide 17
Unità 6 Schermi LCD
Grazie