## Slide 1
UNIDADE 9
Retransmissores

## Slide 2: Objetivo e Conteúdo da Unidade 9
Abordar o conceito de retransmissor e familiarizer os estudantes com a sua utilização
Tipos básicos de retransmissores.
Princípio de funcionamento dos transmissores.
Circuitos condutores básicos de um retransmissor electromecânico.
Módulo básico dos retransmissores electromecânicos, integrando um circuito condutor.
Diferenças chave nas necessidades de condutores entre os retransmissores eletromecânicos e os de estado sólido.
Exercícios exemplo.
Objetivo
Conteúdo
2

## Slide 3
Introdução
3
O objetivo desta unidade é compreender o conceito de retransmissor; Vamos analisar os seus tipos básicos, o seu princípio de funcionamento, e faremos uma breve introdução sobre a sua utilização com placas de microcontroladores.
Na sua essência os retransmissores são interruptores operados eletricamente. São utilizados qunado é necessário controlar um circuito de qualquer potência através de um sinal de potência minima, ou quando vários circuitos têm de ser controlados por qualquer outro sinal.

## Slide 4
Famílias de Retransmissores
4
Existem retransmissores de muitas e variadas formas (por exemplo, “mini” – ou PCB – retransmissores, retransmissores automobilísticos, retransmissores industriais, etc.) mas as famílias principais, caracterizadas pelo tipo de interruptor que utilizam, são apenas duas.
  1. Retransmissores electro-mecânicos
  2. Retransmissores de estado sólido

## Slide 5
Retransmissores Electromecânicos
5
Baseados na lei da indução eletromagnética de Faraday.
Desenvolvidos inicialmente em 1833 (o primeiro tipo de retransmissor).
Um eletroimã opera o interruptor.
Como não há contacto entre a bobina e a chave, a carga é eletricamente isolada do circuito de controlo.

## Slide 6
6
Componentes de um
Retransmissor Electromecânico
COM
NO
NC
COM
NO
NC
COIL
Retransmissores Electromecânicos

## Slide 7
Contactos de Retransmissores & Terminais
7
COIL: Terminais da bobina. Normalmente, as bobinas dos retransmissores eletromecânicos não têm polaridade.
COM: Significa “Comum”. Um contacto que esteja ligado a NC ou a NO, mas não a ambos ao mesmo tempo.
NC: Significa "Normalmente Fechado". Ligado ao COM quando não há energia aplicada à bobina.
NO: Significa “Normalmente Aberto”. Flutuando quando não há energia aplicada à bobina. Ligado ao COM quando existe corrente adequada a correr pela bobina.

## Slide 8
Interface de Retransmissores Electromecânicos com MCUs
8
Os retransmissores eletromecânicos têm requisitos específicos de voltagem e de potência para que o seu comutador seja acionado com sucesso. Os retransmissores mais comuns têm boninas classificadas para 5/12/24 VDC ou para 115/230 VAC.
Os pins do microcontrolador GPIO não são – habitualmente – capazes de conduzir diretamente os retransmissores eletromecânicos. É necessário um circuito ‘condutor’ especial, que utiliza (habitualmente) um sistema bipolar, ou transistor MOSFET em conjunto com um diodo protetor.
Existem alguns módulos pré-feitos com este propósito, facilitando o processo.

## Slide 9
9
Esquema do Circuito Condutor de Retransmissores
NC
COM
NO
AC/DC current
AC/DC LOAD
Interface de Retransmissores Electromecânicos com MCUs

## Slide 10
Um Módulo de Retransmissor de 5V por Keyes
10
O módulo fornece todos os componentes necessários (o diodo de proteção, o interruptor do transistor e o resistor limitador de corrente) e um LED indicador num pacote prático.
Common
Normally-Closed
Normally-Open
VCC
GND
SIG

## Slide 11
Exercício de retransmissor electromecânico: Descrição e Esquema
11
O objetivo deste exercício é familiarizá-lo com o uso de um retransmissor eletromecânico. Vamos usar uma placa de desenvolvimento Arduino, juntamente com um módulo de retransmissor para comutar uma carga DC (uma campainha no nosso caso).
Pressionando um botão irá alterar o estado do retransmissor, armando, ou desarmando a sua proteção.

## Slide 12
Exercício de retransmissor electromecânico: Placa de Alimentação
12
O circuito para o exercício está representado numa placa de alimentação.
Quando o retransmissor é montado (COM ligado a NO), a buzina deve tocar.

## Slide 13
13
Podem experimentar-se diferentes tipos de retransmissores para que se familiarizem com eles.
Alguns exemplos:
A carga pode ser ligada à saída NC do retransmissor, em vez do NO.
O retransmissor pode ser utilizado para alternar o fio neutron, em vez do fio de carga.
Exercício de retransmissor electromecânico: Descrição

## Slide 14
14
// Allocate a byte named ‘state’ and initialize it with a value of LOW.
volatile byte state = LOW;
void setup() {
pinMode(2, INPUT); // Register GPIO pin 2 (switch) as an input.
pinMode(9, OUTPUT); // Register GPIO pin 9 (relay) as an output.
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), changeState, RISING);
// Configure an interrupt on GPIO pin 2 to trigger ‘changeState()’ on rising edge.
}
void loop() {
digitalWrite(9, state); // Drive GPIO pin 9 LOW or HIGH, depending on ‘state’.
}
void changeState() {
state = !state; // Change ‘state’ from LOW to HIGH or vice-versa.
}
Exercício de retransmissor electromecânico: Código

## Slide 15
Retransmissores de Estado Sólido
15
Um TRIAC, SCR (retificador controlado por silicon) ou interruptor MOSFET, dependendo da naturez da carga (AC, ou DC).
Sem partes móveis, resultando em maior fiabilidade e vida útil.
Na maioria das vezes eletricamente isolado da carga (um opto-acoplador controla o interruptor).
Normalmente, os SSRs têm polaridade, uma vez que utilizam elementos de control baseados em semicondutores (por exemplo, uma luz que emite diodos – LED) em vez de bobinas.
Como os retransmissores de estado sólido não têm bobina, não têm partes móveis e precisam de menos energia do que as suas contrapartes eletromecânicas, permitem uma interface com microcontroladores mais fácil.
A maioria das vezes não é necessário hardware extra, e podem ser operados diretamente a partir do GPIO do microcontrolador. Às vezes, um resistor limitador de corrente é colocado em série com o input do retransmissor.

## Slide 16
Interface de Retransmissores de Estado Sólido com MCUs
16

## Slide 17
Retransmissores de Estado Sólido com a Designação dos seus Terminais Visível
17
17
[~]: Terminais de carga. Voltagem de carga. Pode variar entre 24-380 volts AC.
[–]: Área de control lógico.
[+]: Entrada de controlo lógico (pode ser HIGH, ou LOW). HIGH lógico pode ir até 32 V, ou ser tão baixo como 3 V, permitindo uma interface simples com várias famílias lógicas.

## Slide 18
Exercício de Retransmissores de Estado Sólido: Descrição
18
Neste exercício, vamos trocar o retransmissor eletromecânico por um de estado sólido. O conceito básico do exercício permanece o mesmo (disparar um retransmissor através de um botão).
Uma vez que a maioria dos SSRs que existem no Mercado são desenhados tendo em conta cargas AC,para evitar interagir com voltagens principais.

## Slide 19
19
[
Terminais de Carga
[150Ω]: Resistência de limite de corrente.
[10ΚΩ]: Resistência pull-down.
Exercício de Retransmissores de Estado Sólido: Esquema

## Slide 20
20
Circuito para o exercício, apresentado numa placa de alimentação.
A resistência 150Ω limita a corrente do pin do Arduino GPIO para evitar danificar o acoplador ótico do retansmissor.
TOMADA DE PAREDE AC
Exercício de Retransmissores de Estado Sólido: Placa de Alimentação

## Slide 21
21
Graças aos circuitos condutores, acionar um retransmissor eletromecânico ou um de estado sólido pode ser feito da mesma maneira. Não são necessárias alterações de código, isto claro, se forem utilizados os mesmos pins GPIO.
Exercício de Retransmissores de Estado Sólido: Código

## Slide 22
UNIDADE 9 Retransmissores
Obrigado!